# ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ОБЯВА

# ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА,  С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОНТ) НА ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ИМОТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ЧИРПАН”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект на поръчката: строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предмет на настоящата обществена поръчка включва: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан”.

Обектът представлява втори етаж от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в жилищен блок в гр. Чирпан, бул. Г. Димитров № 59 с общо 14 /четиринайсет/ на брой помещения и стълбищна клетка, с обща площ 357 кв.м.

Имотът е предоставен с Решение на Министерски съвет №960/14.11.2016г. за управление на Пленума на Висш съдебен съвет (ВСС) на Република България за нуждите на Районна прокуратура-Чирпан. Стопанисването на имота е възложено на административния ръководител на Районна прокуратура-Чирпан с Решение на Пленума на ВСС по т.36.V.6  на Протокол № 9 от проведено заседание на 09.03.2017г.

Строително–монтажните работи /текущ ремонт/ ще бъдат извършени, както следва:

1. Обособяване на необходимите работни помещения и коридори.

Предвижда се преграждане на част от съществуващите помещения чрез:

1.1. Доставка и монтиране на преградна стена от алуминиев пакет без прекъснат термомост с врата и прозорец във входното помещение на имота;

1.2. Преграждане на помещения чрез направа на преградни стени от гипскартон с необходимата топлоизолация и шумоизолация и оформяне на небходимите отвори за врати и прозорци за обособяване на работни помещения и коридори : две работни помещения и един коридор в едно от съществуващите помещения, eдно работно помещения и коридор в едно от съществуващите помещения, едно работно помещения и един коридор в едно от съществуващите помещения.

2. Привеждане на помещенията във функционално експлоатационно състояние.

2.1. Предвижда се подмяна на външна хидроизолация по покрив включително обшивка по бордове.

2.2. Предвижда се цялостен ремонт на всички обособени помещения, включващ:  демонтаж и извозване на съществуващите врати, въздуховод и дограма по фасади; запълване с бетон на технологични отвори в таван;  доставка и монтаж на PVC дограма, на интериорни врати MDF, на входна врата метална /с рамка/; полагане на изравнителна замазка по под; полагане на подова настилка от гранитогрес в коридорите ; доставка и монтаж на ламиниран паркет в работните помещения; грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани във всички помещения; обръщане на врати и прозорци; доставка и монтаж на фаянс в санитарните помещения; Изработка и монтаж на метална клетка  решетка с врата и метална пейка с монтаж за стена за престой на до 4 задържани лица.

3. Електрическа инсталация.

Предвижда се подмяна и доизграждане на електрическата инсталация, включващ: подмяна на съществуващо окабеляване и изграждане на допълнително такова, чрез вкопаване на кабели в тухлени стени; доставка и монтаж на осветителни тела /влагозащитени и LED – офисни осветители/, ел.ключове и ел. контакти; цялостна преработка на електро-разпределително табло или изграждане на ново;  доставка и монтаж на електрически бойлер.

4. Водопроводна и канализационна инсталация

Предвижда се подмяна водопроводна и канализационна инсталации с водопроводна инсталация от полипропилен и канализационна инсталации от ПВЦ; доставка и монтаж на комплекти аксесоари за санитарните помещения, аксесоари за санитарните помещения с огледало, структури за вграждане, тоалетни чинии, тоалетни мивки, сифони за мивки и подови сифони.

5. Отоплителна и вентилационна инсталация.

Предвижда се доставка и монтаж на вентилатори за баня; доставка и монтаж на климатични тела (сплит система) във всички работни помещения с висок коефициент на ефективност в режим на отопление. В помещенията няма изградена отоплителна инсталация както и топлоизолация, поради което предвид неблагоприятните зимни климатични условия в гр.Чирпан, за най-удачен е счетен този тип отопление. Предвижда се доставка и монтаж при средно разстояние на тръбния път до 4 метра на два типа климатични тела по техническа спецификация.

6. Слаботокова инсталация и сигнално-охранителни системи.

Предвижда се изграждане и доизграждане на слаботокова инсталация и изграждане на сигнално-охранителни системи по конкретно техническо задание в съответствие с „Наредба” № 4 от 10.01.2008г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт”, включващ: доставка и монтаж на металдетекторна рамка; изграждане на техническа система за видеонаблюдение, изграждане на техническа система за контрол на достъпа;  изграждане на техническата система за сигнално-охранителна техника (СОТ), доизграждане на локална пожароизвестителна система, осигуряване на необходимия достъп до комуникационни и IT системи, изграждане на команден център за извеждане на всички сигнали от описаните технически системи; доставка и скрито полагане на необходимото окабеляване за тези системи и за компютърна и телекомуникационна мрежа във всички работни помещения.

Обем и съдържание на поръчката.

В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка.

Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на поръчката. В прогнозната стойност са включени и непредвидени работи в размер на  5 % от стойността на предвидените.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

# за „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан”

| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
| 1 | Подмяна на хидроизолация по покрив включително обшивка по бордове | кв.м. | 220 |
| 2 | Демонтаж на съществуваща дограма по фасади | кв.м. | 67,4 |
| 3 | Демонтаж на съществуващ въздуховод | бр. | 1 |
| 4 | Демонтаж на съществуващи врати | бр. | 23 |
| 5 | Доставка и монтаж на PVC дограма – 2,1 кв. м. | бр. | 6 |
|  | двуосов механизъм+двойна подпрозоречна дъска |  |  |
|  | мин. 5 камерна |  |  |
|  | 50 % отваряемост |  |  |
|  | стъклопакет мин.24 мм. – с едно нискоемисионно стъкло |  |  |
|  | отваряеми комарници |  |  |
|  | хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на PVC дограма – 5,64 кв. м. | бр. | 6 |
|  | двуосов механизъм+двойна подпрозоречна дъска |  |  |
|  | мин. 5 камерна |  |  |
|  | 50 % отваряемост |  |  |
|  | стъклопакет мин. 24 мм. – с едно нискоемисионно стъкло |  |  |
|  | отваряеми комарници |  |  |
|  | хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на PVC дограма – 2,44 кв. м. | бр. | 1 |
|  | двуосов механизъм+двойна подпрозоречна дъска |  |  |
|  | мин. 5 камерна |  |  |
|  | 50 % отваряемост |  |  |
|  | стъклопакет мин. 24 мм. – с едно нискоемисионно стъкло |  |  |
|  | отваряеми комарници |  |  |
|  | хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC дограма – 2,72 кв. м. | бр. | 2 |
|  | двуосов механизъм+двойна подпрозоречна дъска |  |  |
|  | мин. 5 камерна |  |  |
|  | 50 % отваряемост |  |  |
|  | стъклопакет мин. 24 мм. – с едно нискоемисионно стъкло |  |  |
|  | отваряеми комарници |  |  |
|  | хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на PVC дограма – 2,88 кв. м. | бр. | 5 |
|  | двуосов механизъм+двойна подпрозоречна дъска |  |  |
|  | мин. 5 камерна |  |  |
|  | 50 % отваряемост |  |  |
|  | стъклопакет min 24 мм. – с едно нискоемисионно стъкло |  |  |
|  | отваряеми комарници |  |  |
|  | хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на преградна стъклопакетна стена с врата (алуминиев пакет с размери 300 x 280 см. без прекъснат термомост с врата с размери 90/200 см. и стъклопакетен прозорец с размери 150 х 160 см. с дебелина на стъклопакета min 24 мм., с едно нискоемисионно стъкло, хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори | бр. | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж на интериорни врати MDF - 60/200см. /комплект с каса до 35 см., секретна брава и патрон по БДС, дръжки / - по точен размер от място. | бр. | 1 |
| 12 | Доставка и монтаж на интериорни врати MDF - 70/200см. /комплект с каса до 35 см., секретна брава и патрон по БДС, дръжки / - по точен размер от място. | бр. | 4 |
| 13 | Доставка и монтаж на интериорни врати MDF - 80/200см. /комплект с каса до 35 см., секретна брава и патрон по БДС, дръжки / - по точен размер от място. | бр. | 5 |
| 14 | Доставка и монтаж на интериорни врати MDF - 90/200см. /комплект с каса до 35 см., секретна брава и патрон по БДС, дръжки / - по точен размер от място. | бр. | 14 |
| 15 | Доставка и монтаж на входна врата -120/280 см. /метална, праховобоядисана/ с рамка, касова брава и автомат за затваряне - по размер от място | бр. | 1 |
| 16 | Направа на преградна стена от гипскартон с топлоизолация и шумоизолация вкл. ръбохранители и оформяне на отвори за врати | кв.м. | 50 |
|  | -дебелина 15 см. |  |  |
|  | -обшивката да бъде двуслойна (2х12,5 мм) |  |  |
| 17 | Направа на шпакловка по стени и тавани | кв.м. | 1140 |
| 18 | Грундиране и боядисване с латекс | кв.м. | 1140 |
| 19 | Запълване с бетон на технологични отвори | бр. | 4 |
| 20 | Полагане на изравнителна замазка по под до 20 мм. | кв.м. | 280 |
| 21 | Полагане на подова настилка от гранитогрес 60/60 см полиран деб.10 мм | кв.м. | 105 |
| 22 | Полагане на цокъл от гранитогрес | м. | 140 |
| 23 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет – АC 4 | кв.м. | 179 |
| 24 | Доставка и монтаж на PVC перваз за ламинат | м. | 200 |
| 25 | Възстановяване на окачен таван с ВЦР върху рабицова мрежа“ | кв.м. | 2 |
| 26 | Обръщане на врати и прозорци (отвън и отвътре) | м.л. | 255 |
| 27 | Изграждане на стена от термо газобетонови блокчета (d - 200) | кв.м. | 1,4 |
| 28 | Запълване с варова мазилка на канали за кабели и други по стени и тавани | м.л. | 500 |
| 29 | Шпакловка на циментова основа на газобетон с PVC мрежа | кв.м. | 2,8 |
| 30 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | кв.м. | 24 |
| 31 | Доставка и монтаж фаянс | кв.м. | 46 |
| 32 | „Изработка и монтаж на клетка (метална решетка от профил min 40/40/1,5 мм за външна рамка и min 10/10/1,5 мм за пълнеж с осово разстояние между профилите - 12 см) с размери 200 см. х 120см. х 280см. с врата и метална пейка за монтаж на стена за престой на до 4 задържани лица | бр. | 1 |
| 33 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | бр. | 1 |
| 34 | Почистване след СМР | кв.м. | 284 |
|  | Ел. инсталации-осветление |  |  |
| 1 | Подмяна на кабели СВТ3х1,5мм. | м. | 500 |
| 2 | Подмяна на кабели СВТ3х2,5мм. | м. | 500 |
| 3 | Вкопаване на кабели в тухлени стени | м. | 1500 |
| 4 | Изработка на лампен излаз до 10 м. | бр. | 90 |
| 5 | Изработка на контактен излаз до 10 м. | бр. | 15 |
| 6 | Доставка и монтаж на ел.ключове | бр. | 17 |
| 7 | Доставка и монтаж на осветителни тела за тоалетна /влагозащитени/ | бр. | 7 |
| 8 | Доставка и монтаж ел. контакти | бр. | 60 |
| 9 | Доставка и монтаж на осветителни тела 60х60 см /LED офисен осветител/ 4x18W | бр. | 70 |
| 10 | Доставка и монтаж на контролен електромер | бр. | 1 |
| 11 | Преработка на ел. табло | бр. | 1 |
| 12 | Доставка и монтаж на бойлер – 80 л. | бр. | 1 |
|  | ВиК инсталация-санитарен фаянс |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на комплект аксесоари за санитарни помещения с огледало | бр. | 3 |
| 2 | Подмяна на подови сифони | бр. | 4 |
| 3 | Демонтаж на стара водопроводна инсталация | бр. | 1 |
| 4 | Демонтаж на стара канализационна инсталация | бр. | 1 |
| 5 | Направа на водопроводна инсталация от полипропилен ф 20 /топла и студена вода/, включително материали | бр. | 1 |
| 6 | Направа на канализационна инсталация от ПВЦ ф 50, /, включително материали | бр. | 1 |
| 7 | Направа на канализационна инсталация от ПВЦ ф 110 /, включително материали | бр. | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж структура за вграждане - комплект | бр. | 3 |
| 9 | Доставка и монтаж висяща тоалетна чиния с капак | бр. | 3 |
| 10 | Доставка и монтаж на малка тоалетна мивка с полуботуш | бр. | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж на двойна тоалетна мивка с шкаф | бр. | 1 |
| 12 | Доставка и монтаж на смесителна батерия /проточна с функция за спиране/ | бр. | 3 |
| 13 | Доставка и монтаж на сифони за мивка | бр. | 3 |
|  | Отоплителна и вентилационна система |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на вентилатор за санитарен възел Ф100 | бр. | 3 |
| 2 | Доставка и монтаж на климатична (сплит) система 1-ви тип (12000BTU) с прокарване на тръбен път до 4 м и инсталация за отвеждане на конденза | бр. | 10 |
| 3 | Доставка и монтаж на климатична (сплит) система 2-ри тип (9000BTU) с прокарване на тръбен път до 4 м и инсталация за отвеждане на конденза | бр. | 3 |
|  | Пожароизвестителна система |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кабел 6X0.22мм | м. | 300 |
| 2 | Доставка и монтаж на консумативи и крепежни елементи в това число гофрирани тръби за извършване на скрито полагане на инсталацията | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на димно оптични детектори | бр. | 18 |
|  | Телекомуникационна и компютърна мрежа |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на розетка RJ11 за вграждане | бр. | 10 |
| 2 | Доставка и монтаж на розетка RJ45 за вграждане | бр. | 10 |
| 3 | Доставка и монтаж на UTP кабел категория 5е | м. | 300 |
| 4 | Доставка и монтаж на телефонен кабел – 6 жилен | м. | 200 |
|  | Интегрирана система за СОТ и контрол на достъпа |  |  |
| Централни съоръжения и софтуер |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на Контролен панел Concept 4000 контролер със захранване 1.2AINNER RANGE 995002EU | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на Акумулаторна батерия 12V/7 Ah7Ah | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и инсталиране на 512K памет за Concept 4000INNER RANGE 995016 | бр. | 1 |
| 4 | Демонтаж и монтаж на Клавиатура - Универсален ELITE Терминал (многоезична версия)INNER RANGE 995000ML | бр. | 2 |
| 5 | Доставка и монтаж на LAN Isolator moduleINNER RANGE 995080 | бр. | 1 |
| 6 | Програмиране на сигнално-охранителната система | бр. | 1 |
| 7 | Програмиране на системата за контрол на достъп | бр. | 1 |
| 8 | Преконфигуриране, препрограмиране или промяна на визуализирането, за единица зона и група | бр. | 26 |
| 9 | 72 часова проба на сигнално-охранителната система | бр. | 1 |
| 10 | 72 часова проба на системата за контрол на достъпа | бр. | 1 |
|  | Периферия на система за контрол на достъп |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на Модул за контрол на достъп за 2 врати с кеш за 110 карти, 2Аmp контролирано захранване Inner Range 995012CAPS | бр. | 3 |
| 12 | Доставка и монтаж на Акумулаторна батерия 12V/7 Ah7Ah | бр. | 3 |
| 13 | Безконтактен четец с бъзер - дву форматен.Inner Range 994700 | бр. | 4 |
| 14 | Доставка и монтаж на Електромагнитен насрещник Fail Safe, 12 VDC/AC, комплект с планка 250mm, консумация 200 mACDVI T290SIR12 | бр. | 3 |
| 15 | Доставка и монтаж на Симетрична планка за насрещник, 130 mm CDVI T1I | бр. | 3 |
| 16 | Доставка и монтаж на Магнитен контактCQR FS610 | бр. | 3 |
| 17 | Доставка и монтаж на захранване 12V, 2А с акумулатор 7 AhInner Range 995200PEEU | бр. | 3 |
| 18 | Секретна дръжка за врата с топка. Изработена е от метал с полимерно покритие. | бр. | 4 |
| 19 | Доставка и монтаж на бутон „евакуация“ABLOY GROUP DC-120 | бр. | 2 |
| 20 | Доставка и монтаж на Автомат за врата ABLOY, до 60kg, широчина до 955мм, бялCQR FP2/GR/EDR | бр. | 3 |
| 21 | Доставка и програмиране на безконтактни картиInner Range 994602 | бр. | 30 |
|  | Периферия на сигнално-охранителна система |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на Универсален разширител за 16 зони (платка и конектори Supervised) INNER RANGE 995006 | бр. | 1 |
| 23 | Доставка и монтаж на Акумулаторна батерия 12V/7 Ah7Ah | бр. | 1 |
| 24 | Доставка и монтаж на Обемен датчик пасивен инфрачервен, четворен PIR-елемент, цифрова обработка на сигнала, ъгъл на покритие 110 градуса и обхват 12м.PARADOX DG65+ | бр. | 15 |
| 25 | Доставка и монтаж на МУКCQR FS610 | бр. | 3 |
| 26 | Доставка и монтаж на Стационарен паник-бутон металенCQR PASP1/SS | бр. | 8 |
| 27 | Доставка и монтаж на Пиезо сирена 111 dB правоъгълнаCQR SOSB1 | бр. | 2 |
| 28 | ПНР на датчик от системата | бр. | 26 |
| 29 | ПНР на разширителен модул 16 зони и платка 16 зони | бр. | 1 |
| 30 | Проверка тракта датчик-разширител- контролен панел | бр. | 26 |
|  | Кабели, материали и СМР |  |  |
| 31 | Доставка и полагане на кабелен канал 40x20 | м. | 60 |
| 32 | Доставка и полагане на кабелен канал12,5х20 | м. | 60 |
| 33 | Доставка и полагане на подов кабелен канал | м. | 16 |
| 34 | Доставка и полагане на Data кабел UTP cat.5, 1мUTP | м. | 80 |
| 35 | Доставка и полагане на Кабел 8 – жилен, 1мCAB 8/100 | м. | 350 |
| 36 | Доставка и полагане на Захранващ кабел СВТ 3х2,5, 1мСВТ 3х2,5 | м. | 80 |
| 37 | Направа и замазване на отвори | бр. | 20 |
| 38 | Ел проби на кабел | бр. | 164 |
| 39 | Доставка и монтаж на металдетекторна рамка | бр. | 1 |
|  | Система за видеонаблюдение |  |  |
| 1 | Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек; FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 112°~33.8°); механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5WHIKVISION DS-2CD2642FWD-I | бр. | 4 |
| 2 | Доставка и монтаж на монтажна основа корпусна камера | бр. | 4 |
| 3 | Компактна вандалоустойчива куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 10 м; резолюция 4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек); 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; вграден микрофон; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); подсилен метален корпус (IK08); за вътрешен/външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 5WHIKVISION DS-2CD2542FWD-IS | бр. | 4 |
| 4 | Доставка и монтаж на монтажна основа за куполна камера | бр. | 4 |
| 5 | 16-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.264; резолюция на запис до 6 MPx; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до 4хSATA твърди диска (до 6ТВ/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445х390х70 mm/1.5U rackmountHIKVISION DS-7316HUSN-I4/N | бр. | 1 |
| 6 | Доставка и инсталиране на твърд диск 6ТBWD60PURX | бр. | 2 |
| 7 | Пач кабели cat.5e, 1 м | бр. | 1 |
| 8 | RACK 12U Communication rack 12U, set / с вентилаторна група и термостат, разклонител 6 гнезда/, 16 портов пач панел cat.5e | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на 17" FullHD TFT- LED професионален монитор, 1920 x 1080, контраст 600:1, яркост 200cd/m2, време за реакция 3.5ms, формат 16:9, хоризонтален зрителен ъгъл 170°, входове - BNC/VGA/HDMI, аудио вход (3.5mm), вградени говорители, 3D шумов филтър, 230Vac/30W | бр. | 1 |
| 10 | Доставка и монтаж на клавиатура и мишка | бр. | 1 |
| 11 | 26-портов PoE мрежов комутатор; 24 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 24), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 380W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ до 150 м; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESDUTEPO UTP3-SW24-TP420 | бр. | 1 |
| 12 | Доставка и монтаж на Компютърна работна станция. Минимални препоръчителни параметри: INTEL Core i3-4160 (3.50GHz,512KB,3MB, Dual Core, 54 W, Graphics 4400; HDD (3.5", 500GB, 32MB, SATA III, 7200 rpm); PC Memory Device DDR3 4GB,1600MHz x 2; MS WIN PRO 8 (или последващ) SP1 64-bit English 1pk DSP OEI DVD, FQC-08289, клавиатура и мишка | бр. | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж на стойка за компютърна работна станция. | бр. | 1 |
| 14 | Доставка и монтаж на 21" FullHD TFT- LED професионален монитор, 1920 x 1080, контраст 600:1, яркост 200cd/m2, време за реакция 3.5ms, формат 16:9, хоризонтален зрителен ъгъл 170°, входове - BNC/VGA/HDMI, аудио вход (3.5mm), вградени говорители, 3D шумов филтър, 230Vac/30W. | бр. | 1 |
| 15 | Доставка и монтаж на Куплунг RJ45, UTP, cat.5e | бр. | 16 |
| 16 | HDMI кабел за прехвърляне на аудио и видео сигнали между устройства, 1,80 м | бр. | 1 |
| 17 | Направа на контактен излаз до 10 м | бр. | 1 |
| 18 | Доставка и полагане на Data кабел, UTP-cat.5, 1 мUTP 098243 | м. | 250 |
| 19 | Доставка и полагане на кабелен канал 40x20 | м. | 60 |
| 20 | Доставка и полагане на кабелен канал12,5х20 | м. | 30 |
| 21 | Направа и замазване на отвори | бр. | 12 |
| 22 | Доставка на спомагателни материали и крепежи | бр. | 1 |
| 23 | Програмиране на системата | бр. | 1 |
| 24 | Преконфигуриране, програмиране или промяна на визуализирането , за единица камера | бр. | 11 |
| 25 | 72-часова проба на системата за видеонаблюдение | бр. | 1 |
|  | ЗА ВСИЧКИ СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на UPS - UPS 3000 VA, 14‘/9’ | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на ел. табло по схема | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на спомагателни материали и крепежи | бр. | 1 |
| 4 | Изготвяне на екзекутивна документация | бр. | 1 |

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ  И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАИЯ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ТЕЛА :

2.1. Изисквания при изпълнението и отчитането на строителните и монтажни работи

Изпълнението на строително–монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка е съгласно изискванията на Възложителя.

Изпълнителят следва да се придържа към организацията на изпълнение на поръчката, съгласно представеното от него „Предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец № 11 от приложенията към настоящата документацията).

Изпълнението на строително–монтажните работи (наричани надолу за краткост „СМР”) е необходимо да отговаря на изискванията на всички действащи към момента на извършването им закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Изграждането на сигнално-охранителните системи следва да бъде извършено след съгласуване с възложителя.

Възложителят чрез свой/и представител/и извършва контрол по всяко време на изпълнение на поръчката. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, по изпълнение на настоящото задание, Изпълнителят задължително уведомява писмено Възложителя и иска неговото писмено съгласуване. Всички промени спрямо количествено–стойностната сметка се отразяват в заповедната книга на обекта или в протокол, подписан от представителите на Възложителя и Изпълнителя.

В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени строително–монтажни работи, това се констатира съвместно от представителите на Възложителя и Изпълнителя и се документира чрез съставяне на протокол или със заповед в заповедната книга. Възлагането на допълнителни работи и доставки се извършва, след като Изпълнителят уведоми писмено Възложителя и представи количествено–стойностна сметка за одобрение от неговия представител. При доказана необходимост от извършване на непредвидени в Техническата спецификация към договора или подлежащи на замяна видове СМР, се ползват единични цени за съответната дейност, предвидена в сметката. В случай, че няма такава, непредвидените работи се остойностяват от Изпълнителя на база на цени, формирани по анализи от УСН, СЕК или други, въз основа на предложените от Изпълнителя елементи на ценообразуване /посочени по-долу/ и фактури и/или ценоразписи за вложените материали и ползваната механизация придружени с анализи за всяка от тях, като анализите се подписват от представителите на Изпълнителя и Възложителя.

Непредвидените строително–монтажни работи не следва да надвишават  5 % от стойността на предвидените дейности по количествено–стойностна сметка.

Елементи на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи

1. Средна часова ставка – ………….. лева/час;

2. Допълнителни разходи върху труда – …………. %;

3. Допълнителни разходи върху механизацията – ………… %;

4. Доставно-складови разходи - …………..%

5. Печалба - ………… %.

Забележка: За определяне на елементите на ценообразуването при изпълнение на непредвидени и допълнителни видове работи да се има в предвид следното:

1. Средната часова ставка да не бъде по-висока от 4,452 лв./час (определени по данни на НСИ на базата на средната работна заплата в сектор „Строителство“ за първото тримесечие на 2017г. при 20,83 работни дни средно на месец за 2017 г. и осем часов работен ден);

2.  Допълнителните разходи върху труда -  не повече от 100 %;

3.  Допълнителните разходи върху механизацията -  не повече от 40 %;

4.  Доставно-складовите разходи - не повече от 10 %;

5.  Печалбата – не повече от 10 %.

Елементите на ценообразуването при изпълнение на непредвидени работи не са част от показателите за оценяване, включени в методиката за оценка на представените оферти по критерий „икономически най–изгодна оферта“. Определените параметри следва да се вземат в предвид при образуването на цените само за непредвидени и допълнителни видове СМР, за които няма  цени в количествено–стойностната  сметка.

Необходимостта от допълнителни работи и доставки не може да бъде повод за промяна в договорените ценови условия и срокове по договора.

Извършените СМР се отчитат след представяне на протокол (бивш образец   № 19) от Изпълнителя. Отчитат се и подлежат на заплащане само действително извършени видове и количества строително–монтажни работи, в това число предвидени  и непредвидени. За целта Изпълнителят изготвя количествено–стойностна сметка за действително извършените СМР и я представя за съгласуване на представителите на Възложителя, ведно с протокола (бивш образец № 19).

Окончателното приемане на извършените СМР се осъществява със съставяне на констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително–монтажни  работи, подписан от комисия, съставена от представители на Възложителя (определени по заповед) и на Изпълнителя.

2.2. Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни работи.

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР по представените количествено–стойностни  сметки до изтичане на гаранционните срокове, съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват, съобразно изискванията на правилата за изпълнение и приемане на строително–монтажните работи и с необходимото качество.

Изпълнителят е задължен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности.

Осигуряването на необходимите за изграждането на строежа специализиран и изпълнителски състав, механизация, ръчни инструменти и помощни материали, са задължение на Изпълнителя.

2.3. Изисквания към техническите характеристики на влаганите в строежа строителни продукти. Изисквания за качество – нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително–монтажните работи е задължение на Изпълнителя и се извършва след предварително съгласуване с представителите на Възложителя.

Всички строителни материали и продукти, които се влагат в строежа, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и/или декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

Възложителят и/или всяко лице, определено от него има право да посещава по всяко време обекта, местата за доставка на материалите и складовите помещения, ползвани от Изпълнителя, който се задължава да определи свой представител с цел осигуряване на достъп.

Участниците в настоящата поръчка следва да представят Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 11), което да съдържа описание на начина за нейното изпълнение, в съответствие с изискванията на Възложителя.

2.4. Техническа спецификация на климатични тела (сплит система), които следва да бъдат доставени и монтирани на обекта. Изисквания за качество–нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

2.4.1. Техническа спецификация за Климатик от 1-ви тип

| Тип | стенен, инверторен сплит |
| --- | --- |
| BTU | 12000 |
| Номинална мощност (охлаждане) | ≥ 3,8 kW |
| Максимална мощност (охлаждане) | ≥ 4,8 kW |
| Захранване (V-Hz) | 220-240V - 50Hz |
| Енергиен клас(охлаждане/отопление) | А+/А+ или по-добър |
| COP /коефициент/ | ≥ 3,7 |
| Работен диапазон (отопление) | от -15°С или по-ниска до + 18°С или по-висока температура |
| Работен диапазон (охлаждане) | от -10°С или по-ниска до + 46°С или по-висока температура |
| Нива на шум (db) | вътрешно тяло ≤25 db , външно тяло ≤ 50 db |
| Екстри | Дистанционно управление; Вертикално реене; Автоматичен рестарт |
| Хладилен агент | R410a |
| Гаранция | Минимум 3 години |

2.4.2. Техническа спецификация за Климатик от 2-ри тип

| Тип | стенен, инверторен сплит |
| --- | --- |
| BTU | 9000 |
| Номинална мощност (охлаждане) | ≥ 3,0 kW |
| Максимална мощност (охлаждане) | ≥ 4,0 kW |
| Захранване (V-Hz) | 220-240V - 50Hz |
| Енергиен клас(охлаждане/отопление) | А+/А+ или по-добър |
| COP /коефициент/ | ≥ 3,8 |
| Работен диапазон (отопление) | от -15°С или по-ниска до + 18°С или по-висока температура |
| Работен диапазон (охлаждане) | от -10°С или по-ниска до + 46°С или по-висока температура |
| Нива на шум (db) | вътрешно тяло ≤25 db , външно тяло ≤ 50 db |
| Екстри | Дистанционно управление; Вертикално реене; Автоматичен рестарт |
| Хладилен агент | R410a |
| Гаранция | Минимум 3 години |

Характеристиките на предложените от участниците климатични тела следва да отговарят напълно на тези в техническата спецификация. За доказване на изискванията по отношение на посочени от възложителя в техническите спецификации стандарти, участникът следва да декларира, че предлаганите от климатици отговарят на изискванията за съответствие позволяващи поставянето на СЕ маркировка или еквивалент и че същите съответстват на изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.

2.5. Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд.

При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на работната площадка.

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността и безопасността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят следва да осигури средства за гасене на запалвания и пожари за времето на изпълнение на строително–монтажните работи, предмет на настоящата поръчка.

След приключване на СМР, Изпълнителят е длъжен да възстанови работната площадка в първоначалния и вид, като изтегли цялата си механизация и всички невложени материали. Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за сметка на Изпълнителя.

Участниците в настоящата поръчка следва да представят План за безопасност и здраве, който да е неразделна част от предложението му за изпълнение на поръчката.

2.6. Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.

Изпълнението на възложените строителни и монтажни работи е необходимо да отговаря на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.)

В процеса на изпълнение на поръчката е задължително да бъдат спазвани действащите законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството на Република България.

Участниците в строителния процес от страна на Изпълнителя са задължени да спазват всички технологични изисквания за извършените СМР, както и нормативите за осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност в строителството.

2.7  Гаранционни срокове.

Нормалното функциониране и ползване на обекта, както и отстраняване на скрити дефекти след приемането му от Възложителя, е предвидено да бъде осигурено с определяне на минимални гаранционни срокове. Последните да бъдат съобразени с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти.

Срокът на гаранционното обслужване на доставените климатици е  не по-малко от 3 години.

Представянето на оферта, съдържаща в Предложението за изпълнение на поръчката или друг документ на участника, гаранционен срок, който е по-малък от определения от Възложителя, е основание за oтстраняване на този участник, поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените условия от Възложителя.

Условия за гаранционно обслужване. Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок.

През гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените климатици.

Изпълнителят следва да ремонтира или подмени с нов дефектиралия компонент/устройство в срок до 10 (десет) работни дни от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка. Възложителят може да направи уведомяването по факс, и-мейл адрес или по поща с писмо с обратна разписка. Предаването на дефектиралия компонент/устройство се удостоверява с двустранен приемо - предавателен протокол.

Гаранционното обслужване се осъществява на място или в сервиз на Изпълнителя. Товаро-разтоварните разходи, както и разходите за транспорт до сервиза и обратно, са за сметка на Изпълнителя.

При приемането на стоките за гаранционен ремонт Изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато това е необходимо.

2.8. Предложение за изпълнение на поръчката:

В предложението за изпълнение на обществената поръчка участниците следва да опишат видовете СМР и последователното им изпълнение, както и организацията на работа на персонала, подхода на изпълнение на предвидените СМР и начините за осъществяване на координация и съгласуване.

III. ДАННИ ЗА ПОРЪЧКАТА

- Обособени позиции - поръчката не се разделя на обособени позиции.

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите ще бъдат извършвани на територията на един обект при последователност. Възлагането на строителството на отделни изпълнители би създало пречки  и затруднения от гледна точка на технологията на изпълнението, а също така и условия за възникване на критични точки по отношения на безопасността на труда. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

- Място за изпълнение на поръчката - гр. Чирпан, бул. Г. Димитров № 59, ет.2.

- Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, включени в настоящата поръчка започва да тече от датата на подписване на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва със съставянето на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително–монтажни  работи, подписан от представителите на Възложителя (определени по заповед) и Изпълнителя.

Срок за подписване на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до 5 работни дни от сключването на договора.

Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи не следва да е по–малко от  65 (шестдесет и пет) календарни дни и не повече от 76 (седемдесет и шест) календарни дни.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е по предложение на участника, избран за изпълнител.

- Не се предвижда възможност за представяне на варианти  в офертите.

- Прогнозна стойност – прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 158 333,00 лв. (сто и петдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева) без включен ДДС, в това число непредвидени работи, чиято стойност съставлява 5 % от стойността на предвидените СМР.

Предложената цена не може да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката.

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани.

- Срок на валидност на офертите – до 31.10.2017 г. включително.

- Финансиране - финансирането на поръчката е с бюджетни средства на Районна прокуратура-Чирпан, като третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет – Прокуратура на Република България.

- Условия и начин на плащане:

8.1. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка, посочена от Изпълнителя, както следва:

8.1.1. Аванс – в размер на 30 % от стойността на договора в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на:

- съставяне на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- представяне на оригинална фактура на стойност, равна на изчислената стойност на аванса;

8.1.2.   Окончателно плащане – в срок до 10 /десет/ работни дни, след:

- съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително–монтажни  работи, подписан от представителите на Възложителя и Изпълнителя;

- представяне на обобщен протокол (бивш обр. № 19) за отчитане на действително извършените строително–монтажни  работи;

-  оригинална фактура на стойност, равна на стойността на съответния протокол (бивш образец № 19), издадена от изпълнителя на обекта, с приспадната стойност от преведения аванс;

- заверени от Изпълнителя и проверени от представителите на Възложителя документи, сертификати, декларации, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно правилата за изпълнение и приемане на строително–монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

8.2. Цената на СМР е определена в лева без включен ДДС и не подлежи на завишение през периода на изпълнение на договора.

9. Възложителят ще осигури възможност за посещение/оглед на обекта, в който ще се извършват строително – ремонтни работи.

Посещенията/огледите ще се извършват в работни дни от 09:00 ч. до 17:00 ч., след предварително съгласуване на тел. 0888 439987 – г-жа Теменужка Колева.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Изисквания към участници в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Всеки участник трябва да представи декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Обстоятелствата по декларацията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

От участие в обществената поръчка възложителят отстраняват участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици:

Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

2. При участник – обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация, във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията на Възложителя и условията, на които следва да отговарят участниците, се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

4. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

* „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

- КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

- Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участниците, включително подизпълнителите им, ако има такива, съобразно вида и дела на тяхното участие, следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от І група, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. За чуждестранни лица – вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника в Заявлението за участие – ОБРАЗЕЦ № 2

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Участниците следва за предоставят заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (*за повече информация: http://register.ksb.bg/ ). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

- Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за IV-та категория строеж, съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и в размер съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност” се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

В случай, че участникът е чуждестранно лице, застраховката за професионална отговорност може да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника в Заявлението за участие – ОБРАЗЕЦ № 2.

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Доказателства за наличие на  валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за IV-та категория строеж, съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и в размер съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

- Технически и професионални способности на участниците:

  - Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).

За дейности „с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изпълнено ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сгради, в които са извършени дейности, както следва:

- циментови замазки 					– мин.   200 м2 или 20 м3;

- вътрешни водопроводни инсталации 			– мин.    50 м;

- вътрешни канализационни инсталации 			– мин.    50 м;

- шпакловки 							– мин. 1000 м2;

- бояджийски работи /постно боядисване/ 		– мин. 1000 м2;

- ел. инсталации в сгради 					– мин.   800 м;

- монтаж дограма 						– мин.   100 м2;

- настилки от керамични изделия 				– мин.   100 м2;

- настилки от ламинат 					– мин.   100 м2;

- хидроизолационни работи по плоски покриви		– мин.   200 м2;

- доставка и монтаж на климатична (сплит) системи 	– мин. 8 бр“

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника в Заявлението за участие – ОБРАЗЕЦ № 2

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Списък на строителството /по ОБРАЗЕЦ № 3/, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

  - Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

- Ръководен състав: технически  ръководител на обекта - образование висше или средно специално: строителен инженер специалност  ПГС /ССС/  или еквивалентна, или строителен  техник/  средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита съответна професионална квалификация/, специалност  строителство и архитектура или еквивалентни, отговарящ на изискванията на ЗУТ за изпълнение на строежи четвърта категория с професионален опит в строителство на сгради и съоръжения минимум 3 години.

- Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;

Участникът по негова преценка може да посочи и други технически правоспособни лица, които да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи, съобразно придобитата им специалност и образователно–квалификационна  степен.

- Персонал: участникът следва да разполага със собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, минимум  13 човека, които ще използва за извършване на строителството,  не по-малко от посочените:

- работник/ци бетонови работи;

- работник/ци сухо строителство;

- работник/ци мазилки и замазки,

- работник/ци шпакловки и бояджийски работи;

- работник/ци вътрешни ВиК инсталации;

- работник/ци ел. инсталации;

- работник/ци монтаж дограма;

- работник/ци настилки и облицовки;

- работник/ци ОВК инсталации;

- нискоквалифициран/и (общ/и) работник/ци;

- специалист/и по изграждане на слаботокови системи и инсталации  ;

- работник/ци хидроизолационни работи по покриви

- работник/ци тенекеджийски работи

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника в Заявлението за участие – ОБРАЗЕЦ № 2.

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. ( ОБРАЗЕЦ № 4).

По смисъла на § 2, т. 41 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП -"Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

Едно лице може да съвместява повече от една от горните позиции, ако отговаря на съответните изисквания.

3.3. Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват е включен предмета на поръчката – СМР, текущ ремонт на сгради.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, в чиито обхват е включен предмета на поръчката. Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника в Заявлението за участие – ОБРАЗЕЦ № 2

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват е включен предмета на поръчката. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Важно указание!

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника в Заявлението за участие – ОБРАЗЕЦ № 2.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че обемът на определени данни е голям и не могат да се съберат в съответното поле от Заявлението за участие, в което следва да бъдат посочени, същите могат да бъдат представени, като приложение – неразделна част към Заявлението за участие, като в съответното поле изрично се посочи, че съответните данни са приложени към Заявлението за участие.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в Заявлението за участие, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участниците в настоящата обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП.

Участниците в настоящата обществена поръчка посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай се прилагат условията на чл. 66 от ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП /ППЗОП/.

При подаване на офертата си участникът декларира в Заявление за участие – приложение към настоящата обява, наличието или липса на обстоятелства относно изисканата от възложителя информация.

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при  критерий за възлагане, съгласно  чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, срока на изпълнение и организацията за изпълнение на поръчката.

Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя.

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:

КО = П1 х 10 % + П2 х 50 % + П3 х 40%

Максимално възможна оценка – 100 точки, тегловен коефициент 100%.

- Критерий за оценка на офертата – икономически най-изгодна оферта.

- Показатели за оценяване:

П1 - Срок за изпълнение на поръчката.

П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС.

П3 - Организация за изпълнение на поръчката.

- Указания за определяне на оценката по всеки показател.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| Срок за изпълнение – П1 | 100 | 10 % |
| Ценово предложение – П2 | 100 | 50 % |
| Организация за изпълнение на поръчката – П3 | 100 | 40% |

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1 х 10 % + П2 х 50 % + П3 х 40%

Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за КО, т.е. оферта получила най-голям брой точки за КО се класира на първо място и т.н.

3.1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1:

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = …....... (брой точки),

Където:

Сi е предложеният срок на изпълнение съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник;

Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на поръчката да не е по-малко от 65 (шестдесет и пет) календарни дни и да не е повече от 76 (седемдесет и шест) календарни дни.

Предложения за под 65 календарни дни и предложения с предлаган срок над 76 календарни дни няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

Показател „Срок за изпълнение“ е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни при линеен график, напълно съобразен с предложената организация на изпълнението на СМР.

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Предложенията по този показател следва да бъдат представени от участниците в офертите им като цяло число.

Не се допуска разминаване между предложения срок за изпълнение в линейния календарен план и посочения в предложението за изпълнение на поръчката срок за изпълнение на поръчката. Участник, чието предложение за срока на изпълнение в Предложението за изпълнение не съответства на този посочен в линейния график ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до следващия етап на оценка на предложението.

3.2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2:

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки),

където

Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането.

3.3. Показател „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ – П3

Организация за изпълнение на поръчката – в Предложението за изпълнение участникът трябва да посочи организацията за  изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Показателят се изчислява по следния начин:

| Организация за изпълнение на поръчката |  |
| --- | --- |
| Участникът е предложил организация за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествената сметка, част от техническата спецификация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка. Участникът е предложил организация на работа на ръководния състав (инженерно – технически персонал, отговорник контрол по ЗБУТ и отговорник контрол качество на изпълнение) и на специализирания/ните изпълнителски състав/и (специалисти и нискоквалифицирани работници), посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство, съобразено с линейния график (календарен план). | 1 т. |
| Участникът е предложил организация за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествената сметка, част от техническата спецификация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка. Участникът е предложил организация на работа на ръководния състав (инженерно – технически персонал, отговорник контрол по ЗБУТ и отговорник контрол качество на изпълнение) и на специализирания/ните и изпълнителски състав/и (специалисти и нискоквалифицирани работници), посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав. Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество на изпълнение. | 50 т. |
| Участникът е предложил организация за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествената сметка, част от техническата спецификация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка. Участникът е предложил организация на работа на ръководния състав (инженерно – технически персонал, отговорник контрол по ЗБУТ и отговорник контрол качество на изпълнение) и на специализирания/ните изпълнителски състав/и (специалисти и нискоквалифицирани работници), посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав. Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество на изпълнение. Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация и е предложил приложими ефективни мерки2 за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявяват, а именно: 1. Времеви: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР; - Риск от възникване на предпоставки за забава/закъснение за окончателно приключване и изпълнение на договора. 2. Организационни – обезпечаване на координация и комуникацията между заинтересованите страни в рамките на изпълнението на предвидените СМР, предмет на настоящата обществена поръчка. | 100 т. |

В процеса на оценяването, всички получени резултати, вследствие на аритметични изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната запетая.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 0 до 4 (включително), вторият знак остава непроменен.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата цифра.

Например:

1,111 – ще бъде закръглено на 1,11;

1,115 – ще бъде закръглено на 1,12.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще приложи правилото на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

________________________

2 „Ефективни мерки“ – за целите на настоящата методика се разбират такъв тип мерки, чрез които участникът ще минимизира или отстрани възникналите през време на строителството затруднения.

VII. ГАРАНЦИЯ

Възложителя изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя при подписване на договора.

1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Районна прокуратура-Чирпан:

Банков код  BIC: UNCRBGSF,

Банкова сметка IBAN: BG 19UNCR70003320941004.

В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен протоколът  на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти , както и номера на обществената поръчка, даден от възложителя.

б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно Приложение № 10 представен към настоящото приложение.

Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя.

в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

Изискванията за гаранцията, начините за усвояване и редът за нейното освобождаване са посочени в проекта на договора.

Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VIII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

- Документи, свързани с участие в поръчката.

Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

1.3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията на възложителя.

Офертите се изготвят на български език.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник има право да представи само една оферта.

- Съдържание на офертата:

  - Представяне на участника - Приложение 1;

  - Заявление за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява- Приложение 2;

  - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

  - Документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо.

  - Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Приложение № 11;

Към предложение за изпълнение на поръчката, участникът прилага и План за безопасност и здраве; Линеен график /календарен план/ за изпълнението на видовете СМР.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 7;

г) декларация за срока на валидност на офертата  -  Приложение № 8;

  - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП- Приложение № 5;

  - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП- Приложение № 6;

  - Ценовото предложение - Приложение № 9 и приложенията към него: КСС – Приложение № 9.1 и Информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи – Приложение 9.2;

  - Опис на представените документи;

3. Възложителят ще осигури възможност за посещение/оглед на обекта, в който ще се извършват строително – ремонтни работи.

Посещенията/огледите ще се извършват в работни дни от 09:00 ч. до 17:00 ч., след предварително съгласуване на тел. 0888 439987 – г-жа Теменужка Колева.

# IX. ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

# 1. Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща или факс, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация.

# 2. Срок за представяне на офертите: 05.07.2017 г. до 17:00 часа.

# Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, в срок до 17.00 часа на 05.07.2017г. включително, в  сградата в която в момента се помещава Районна прокуратура-Чирпан, находяща се в гр. Чирпан, бул. Георги Димитров № 28, стая 11, служба „Регистратура и деловодство“

3. За получените оферти за участие при Възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

-  подател на офертата;

-  номер, дата и час на получаване;

-  причините за връщане на  офертата, когато е приложимо.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в горепосоченият регистър. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

4. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

5. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

# Дата, час и място на отварянето на офертите: 06.07.2017 г. от 10:30 ч., в  сградата в която в момента се помещава Районна прокуратура-Чирпан, находяща се в гр. Чирпан, бул. Георги Димитров № 28, стая 11, служба „Регистратура и деловодство“

X. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За въпроси, свързани с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

# Footnotes

„Аргументирал“ – означава обяснение за приложимостта на предложените от участника последователност на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите между  отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав за повишаване качеството на изпълнение на възложеното строителство.