- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.

ОБЕКТ: „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“;

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА: гр. София, ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“

ОБЩИНА: Столична, район „Овча купел“

ОБЛАСТ: София

ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ: Идеен проект и Работен проект

КАТЕГОРИЯ на ОБЕКТА: Трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, т. 4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи

2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Обществената поръчка с предмет: „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, включва изработване на инвестиционен проект във фази „Идеен“ и „Работен“. При разработване на проектната документация Изпълнителят следва да извърши предварително проучване на състоянието на сградите, съоръженията и техническата инфраструктура, което да включва геодезическо и архитектурно заснемане, изготвяне на конструктивно обследване с представяне на доклад, обследване на експлоатационното състояние на комуникациите и съоръженията (при наличие на такива), както и възможностите за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и съществуващите системи за сигурност в сградата ползвана от Софийска градска прокуратура (СГП).

3. ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА.

Основната цел на поръчката е изпълнение на дейности по изготвяне на инвестиционен проект за извършването на основен ремонт, преустройство и  промяна на предназначението на сгради, намиращи се в гр. София, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“ и прилежащата инфраструктура.

Проектът трябва да предвижда съвременни и функционални решения, които да отговарят на изискванията и нуждите на органите на съдебната власт, които ще експлоатират сградите.

Проектното решение трябва да отговаря на основните изисквания към строежите (чл. 169 от ЗУТ), чрез което да се гарантира годността на сградите за експлоатация, съответстващо на бъдещото им предназначение, с оглед нуждите на Възложителя.

4. ДЕЙСТВИТЕЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ИМОТИТЕ.

Действителното състояние на имотите и действителни технически характеристики на сградите:

4.1. Сградите, предвидени за ремонт, са разположени в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1256 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на р-н „Овча купел“ гр. София. За имота е съставен акт за публична държавна собственост АДС № 09434/30.03.2017 г. Съвместно със съседния поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1255, за който има съставен АПДС № 09435/30.03.2017 г. и находящите се в него сгради, са предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на следствените органи.

4.2. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели на строежа. Състояние на имота:

4.2.1. Поземлен имот с идентификатор   68134.4333.1256 е с площ от 3944 м2.

На север граничи с ул. „Народно хоро“, като има лице около 52 м. Всички останали граници са с поземлени имоти, включително с посоченият по-горе. 	Поземленият имот е отделен от останалите посредством ограда, която в отделни участъци е различна по вид. Достъпът до него се осъществява от ул. „Народно хоро“ чрез портален вход за автомобили.

Сградите, на които се предвижда да бъде извършен основен ремонт с преустройство и промяна на предназначението, са с идентификатори 68134.4333.1256.2 и 68134.4333.1256.4, като същите са еднакви в архитектурно-конструктивно отношение и функционално предназначение (с несъществени различия във вътрешното разпределение). Съобразно конфигурацията на сградите в архитектурно отношение условно могат да бъдат разделени на три основни секции – югоизточна, северозападна и западна. В имота е разположена сграда с идентификатор  68134.4333.1256.3, която е в експлоатация и не е предмет на настоящата обществена поръчка. Между трите сгради е осигурена проходимост, посредством физическа свързаност (т. нар. „топла връзка“). Такава е налице и между сгради с идентификатори 68134.4333.1256.2 и 68134.4333.1255.1, находяща се в съседния имот. Северозападно от сграда 68134.4333.1256.3 е изпълнена асфалтобетонова настилка, която е ограничена между сграда с идент. 68134.4333.1256.4 и границата на имота откъм ул. „Народно хоро“. Останалата част от ПИ 68134.4333.1256 е покрита с диворастящи треви, храсти и дървета.

Имотът е снабден с вода и електричество, като към момента е захранена сграда с идент. 68134.4333.1256.3. В съседния имот, ползващ се от следствения отдел на СГП, има изграден трафопост, изпълнено е водоснабдяване, електроснабдяване и присъединяване към газоразпределителна мрежа за осигуряване на отопление и топла вода.

Няма информация за наличие на изградени площадкови инсталации към подлежащите на ремонт и преустройство сгради. За целта е необходимо такива да бъдат проектирани.

4.2.2. Към настоящия момент състоянието на предвидените за ремонт и преустройство сгради е следното:

Сградите са построени през седемдесетте години на миналия век от масивна стоманобетонова панелна конструкция с наличие на противоземетръсни шайби. Състоят се от секции на шест, седем и осем етажа и сутерен. Застроената площ на всяка от сградите е 547 м2. В западната част на всяка от тях има изградено двураменно стълбище, както и асансьорна шахта за два броя пътнически асансьори. Първоначалното предназначение на сградите е за хотел, поради което на всеки от етажите са обособени основно спални помещения със самостоятелен санитарен възел. Покривите на двете сгради са плоски с вътрешно водоотвеждане. Няма съществени следи от течове. Конструкцията е в добро състояние, не се констатират видими деформации и конструктивни изменения. Външната дограма е дървена в изключително лошо състояние. Не са налични сградни инсталации, не са изпълнени довършителни работи, няма монтирани санитария, оборудване и вътрешна дограма.

4.3. Техническа документация:

- Акт за публична държавна собственост АДС № 09434/30.03.2017 г.;

- Виза за проектиране;

- Договори с разпределителните дружества;

- Скици на имота и на сградите в него.

5.  ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО:

  - ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ:

Изпълнителят следва да изготви инвестиционен проект за комплекс от сгради и прилежащата техническа инфраструктура, съдържащ пълна проектна документация по всички части, описани по-долу. Проектът да бъде изготвен и представен в пълнота съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2008 г.).

Проектните части да се изработят в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на строителните и монтажни работи, като се заложи влагането на висококачествени и синхронизирани по БДС материали, оборудване и изделия.

Проектът да бъде изработен от проектанти с пълна проектантска правоспособност.

Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите взаимообвързани проектни части.

В идейна фаза инвестиционният проект да се представи в 2 (два) екземпляра на хартиен носител, както и в 1 екземпляр на електронен носител (чертежите да са във формат pdf, а текстовата част - обяснителните записки и др. във формат word)

Инвестиционният проект в работна фаза по всички части да се представи в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител, както и в 1 екземпляр на електронен носител (чертежите да са във формат pdf, сметната документация във формат excel, а текстовата част - обяснителните записки и др. във формат word).

Изпълнителят следва да съдейства на Възложителя при съгласуването на проекта с експлоатационните дружества, съответните държавни и общински органи и получаването на Разрешение за строеж.

А/ Изготвяне на идейни проекти по част „Архитектура“, част „Конструктивна“и част „Електрическа – слаботокови инсталации. Техническа система за безопасност и охрана“.

Съдържание на идейния проект по посочените части:

- чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;

в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

- обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

- изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

Съдържание на идейния проект по част „Архитектура“

Преди изготвяне на проектната документация по част „Архитектура“ Изпълнителят следва да извърши предварително архитектурно заснемане.

При разработване на идейния проект по частта да се има предвид следното:

В сграда с идентификатор 68134.4333.1256.2, чрез използване на съществуващото архитектурно-конструктивно състояние на сградата, както и  посредством премахвания на преградни стени и/или с допълнителни преграждания, да се обособят:

- в югоизточната секция, от първи до седми етажи – 58 бр. работни кабинети за магистрати и служители, с не по-малко от две работни места в помещение и инсталационно осигуряване за трето работно място;

- в западната секция - вход за принудително доведени лица;от сутерена до шести етажи да се предвидят мин. 16 бр. помещения за съхраняване на архиви, както и обособяване на зона за сигурност (ситуирана не по-ниско от втори етаж), включваща 1 бр. помещение за регистриране и обработка на класифицирана информация и 4 бр. помещения за съхранение на класифицирана информация; санитарни възли и сервизни помещения на всеки етаж; сървърни помещения, според  необходимостите от осигуреност на работните места;

- в северозападната секция, от сутерена до осми етаж – мин. 32 бр. помещения за съхранение и обработка на разнородни по вид веществени доказателства;

- в сутерена, освен помещения за съхранение на архиви и веществени доказателства, също така да се предвидят: помещения за задържане и за временна изолация и престой на задържани и принудително доведени лица (съгласно изискванията за сграда на съдебната власт, четвърта категория по Приложение 1 от  Наредба № 4/10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт); складове, помещения, предназначени за разполагане на съоръжения и проводи по части „Електрическа“ (в т.ч. слаботокови и структурно окабеляване) „ОВК“ и „ВиК“, други по преценка на проектанта.

Предвижда се сградата да бъде предоставена за ползване изцяло за нуждите на Софийска градска прокуратура, поради което да се осигури свързаност във функционално и физическо отношение със съществуващата сграда с идентификатор 68134.4333.1255.1, която се ползва от същата структура.

В сграда с идентификатор 68134.4333.1256.4 да се обособят:

- в югоизточната секция - работни помещения за магистрати и служители на всеки етаж от първи до шести с не по-малко от две работни места в помещение и инсталационно осигуряване за трето работно място; при наличие на конструктивна и техническа възможност, на седми етаж да се предвиди заседателна зала за 150 човека и допълнителен санитарен възел;

– в северозападната секция: на първи етаж –деловодства с възможност за обслужване на граждани с не по-малко от две работни места в помещение и инсталационно осигуряване за трето работно място; от втори до осми етажи – помещения за съхраняване на архиви и веществени доказателства;

- в западната секция да се обособи служебен вход;, да се обособят зони за сигурност, включващи помещения за регистратура и архивиране на класифицирана информация – по 4 бр. на трети и четвърти етажи; 4 бр. помещения на втори етаж за криминалистически разследвания, в т.ч. криминалистическа лаборатория; 2 бр. помещения на пети етаж за разпознаване и за провеждане на разпити на непълнолетни лица („синя стая”); да се предвидят санитарни възли и сервизни помещения на всеки етаж; всички останали помещения от първи до шести етажи да се предвидят за работни кабинети;

- в топлата връзка между сградата и сграда с идентификатор 68134.4333.1256.3 да се предвиди вход за граждани и служители (съществуващ), 2 бр. помещения за охрана непосредствено до входа, в които да бъдат изведени всички системи за сигурност с възможност за проследяване на настъпили събития и констатиране на нерегламентиран достъп;

- в сутерена да се предвидят складове, помещения за съхранение на архиви и веществени доказателства, помещения, предназначени за разполагане на съоръжения и проводи по части „Електрическа“ (в т.ч. слаботокови и структурно окабеляване) „ОВК“ и „ВиК“, други помещения по преценка на проектанта.

Да се проектират два външни товарни асансьора по северните фасади на сградите от сутерена до седми етаж.

На подходящи места от фасадите, отделно за всяка сграда, да се проектират външни противопожарни /евакуационни/ стълби.

Да се предвидят подходящи козирки над всяко външно стълбище.

Да се запази проходимостта („топлата връзка“) между всички сгради.

Изпълнените към момента преграждания, предназначени за санитарни възли и кухненски ниши в съществуващите спални помещения и в двете сгради, да се предвидят като полезни площи към бъдещите помещения.

За осигуряване на безопасността и охраната в сградите да се предвидят:

- зона за сигурност около сградите;

- зона за обществен достъп - до нея да имат достъп всички посетители след извършване на проверка на входа с технически средства от подсистемата за контрол на наличие на предмети, материали и вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове;

- зона за сигурност с контролиран достъп – за магистрати и служители,

-	 зона за сигурност с ограничен достъп - за задържани и принудително доведени лица;

-  зона за особена сигурност - включва помещения за престой в сградите на свидетели, защитени по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) или Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП), като помещенията се проектират и изграждат без прозорци с твърдо монтирани пейки със захранване до 24 V (осветителни тела, видеокамери и др.);

-	 регистратури по ЗЗКИ – да се обособят и изпълнят при стриктно спазване на Наредбата за системите от мерки, способи и средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – приета с ПМС № 52/04.03.2003г.

Околното пространство на сградите, находящи се в имот с идентификатор 68134.4333.1256 да се оформи, като се проектират вътрешни асфалтови пътища, тротоари, алеи и зелени площи, подходи от уличната мрежа, места за паркиране на възможно максимален брой автомобили. Да се предвиди подходящо оформяне на външните стълбища и площадки, както и елементи на достъпна среда за хора с увреждания.

Проектните решения на околното пространство по част „Архитектура“ да дават възможност за обслужване и ремонт на сградите, както и за максимално близък достъп до тях на хора и техника, да отговарят на противопожарните изисквания и на тези за безопасност и охрана, а също и на нормите по части „Геодезия“ и „Паркоустройство и благоустройство“.

В процеса на разработване на архитектурните разпределения и определяне на зоните за сигурност и охрана в идейния проект, същите ще се съгласуват с Главна дирекция „Охрана” и представители на бъдещите ползватели. След съгласуването им се изработва инвестиционния проект в необходимия обем.

Вътрешните и външни архитектурни проектни оформления да бъдат съобразени с интериорните и екстериорни решения на ползващата се сграда с идентификатор 68134.4333.1255.1 и околното пространство в имотите, предоставени за нуждите на СГП.

Съдържание на идейния проект по част „Конструкции“

Преди изпълнението на проектирането по част „Конструкции“ е необходимо да се извърши конструктивно обследване на сградите. Обследването следва да установи техническите характеристики на съществуващите сгради, свързани с изискванията по чл.169, ал.1-3 от Закона за устройство на територията.

Предвид годината на построяване - седемдесетте години на миналия век, е необходимо да бъде извършено пълно обследване на конструктивните елементи на сградите, като основната му цел е определяне на състоянието на строителната носеща конструкция и съответствието с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

1. Задачи на конструктивното обследване

1.1. Идентифициране на конструктивната система, типа на фундиране, анализиране на налична информация, относно хидрогеоложките условия за фундиране на сградите.

1.2. Технически оглед, визуално и инструментално обследване и документиране на наличните дефекти и повреди в елементите на конструкцията на сградите, промени в структурата на бетона, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период.

1.3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и др.

1.4. Установяване на размерите на напречните сечения на конструктивните елементи от сградите /колони, греди, плочи/ и сравняване с тези от проекта по част „Конструкции“.

1.5. Категоризиране на установените дефекти и повреди в конструкцията в зависимост от техния характер, местоположение и тип на елемента и изготвяне на мерки за саниране.

1.6. Систематизиране и анализ на резултатите и експертна оценка на техническото състояние на стоманобетонните елементи от носещата конструкция на сградите.

2. Конструктивна оценка на сградите

2.1. Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране, използвани при първоначалното проектиране на носещата конструкция на сградите или при извършени промени в конструкцията по време на досегашната експлоатация.

2.2. Проверка на носещата способност на сградите за вертикални товари при отчитане състоянието на вложените конструктивни материали.

2.3. Проверка на носещата способност на сградите за хоризонтални товари при отчитане състоянието на вложените материали.

2.4. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградите и основни препоръки за привеждането им в съответствие с изискванията на действащите в момента нормативни документи. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и очакваните въздействия при бъдещата и експлоатация.

Изготвеното конструктивно обследване, трябва в достатъчна степен да покаже действителното състояние на конструкцията и да определи точният обхват на необходимите строително-монтажни работи за привеждане на строежа в съответствие с действащата нормативна уредба.

Техническото обследване трябва да съдържа изрична оценка на съответствието на строежа с изискванията на чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ с оглед определяне допустимостта на сградите по отношение на носимоспособност и дълготрайност на носещата конструкция.

Докладът за проведеното обследване се изготвя съгласно изискванията на чл. 24 от Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и трябва да съдържа минимум:

- Констатации от извършени проучвания, заснемания, измервания, изчисления и анализи и доказателства за състоянието на сградите.

- Оценка за степента на съответствие на характеристиките на сградите със съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ.

- Препоръки за необходимите мерки за удовлетворяване на нормативните актове за съществените изисквания към обследваната сграда.

Идейния проект по част „Конструктивна“ трябва да съдържа:

- Проектни решения, свързани с конструктивната устойчивост на сградите, предвид изпълнението на поставените изисквания от Възложителя към проекта по част „Архитектура“;

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни, специфични изисквания към други части на проекта, произтичащи от особености на възприетите конструктивни решения.

Съдържание на идейния проект по част „Електро – слаботокови инсталации. Техническа система за безопасност и охрана“

Идейния проект да представя проектни решения за изпълнение на:

Сигнално-охранителна система:

В двете сгради, които са предмет на ремонта, няма изградена сигнално-охранителна система. Същата да бъде проектирана в съответствие с нормативните изисквания и да обхваща всички точки, в които е необходимо нейното инсталиране.

Видео-охранителна система:

Няма изградена система за видеонаблюдение, поради което е необходимо да бъде проектирана, като се предвиди пълно покритие на зоната около сградите, наблюдение на всички входове, изходи и зони в обекта, за които нормативно се изисква постоянно видеонаблюдение.

Система за контрол на достъпа:

Системата за контрол на достъпа да се предвиди на всички входно-изходни точки в сградите.

Системата за контрол на достъпа да е свързана с пожароизвестителната система и при възникнал пожар вратите да се отключват.

Системата за контрол на достъпа да е снабдена с автономно устройство за ел. захранване, което да осигурява системата при отпадане на ел. захранването в сградата.

Да се проектира необходимото оборудване за извеждане на системите за контрол на достъпа, видеонаблюдение, сигнално-охранителната и видео-охранителната дейност в помещението за охраната.

Всички инсталации да се проектират в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.

Б/  Изготвяне на работен проект по части:

- “Архитектурна”, в т.ч.интериор и обзавеждане;

- “Конструкции”;

- “Водопровод и канализация”;

- “Електрическа”	- силнотокови ел. инсталации;

- “Електрическа”	- слаботокови ел. инсталации;

- “Отопление, вентилация и климатизация”;

- “Пожарна безопасност”;

- “План за безопасност и здраве”;

- “Енергийна ефективност”;

- “План за управление на строителните отпадъци”;

- “Паркоустрояване и благоустрояване“;

- “Геодезия“;

- Сметна документация;

- Други части по преценка на проектанта.

Общи изисквания

Да се предвиди полагане на настилки и облицовки в коридори, зали и кабинети в сградите. Да се предвиди подмяна на външната дограма и монтаж на вътрешна.

На етажите с обособени зони за обществен достъп и зони с контролиран достъп да се предвидят сервизни помещения и в двете зони.

Да се предвидят асансьори в съществуващите асансьорни шахти, както и изграждане на още два асансьора, съгласно посоченото по-горе.

Да се изпълни отводняване на двора и да се предвиди хидроизолация по стените на сутерена и цокъла. Да се предвидят нови ВиК инсталации, сградни и площадкови.

Необходим е основен ремонт на помещенията и фасадно оформление. В проекта да се опишат квадратурите на помещенията и обработката им.

Да се извърши оглед на покривната конструкция и при наличие на течове, да се предвидят мероприятия за тяхното отстраняване.

Да се предвиди охранително осветление на сградите.

Проектът да предвиди и подмяна на инженерните мрежи съгласно заданията по частите с цел привеждане на сградите в съответствие с действащата нормативна уредба. Да се предвиди влагане на енерго-спестяващи уреди и крайни устройства, които да намалят експлоатационните разходи на сградите и да се подобри общото състояние и комфорта на ползвателите.

Съдържание на работния проект:

Всички части на работния проект следва да съдържат минимум следното:

- работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000;

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100;

в) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;

г) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

- обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

- изчисления, обосноваващи проектните решения;

- подробна количествена сметка;

- спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Отделни части на работните проекти, в зависимост от заданието за проектиране, могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

1. Част „Архитектура“

Част „Архитектура“ на работния проект следва да съдържа:

Проектно решение, в което да бъдат доразвити, допълнени, конкретизирани и детайлизирани проектните решения на идейния проект. Чертежите на работния проект да се изработят с подробност и конкретност, които да осигурят изпълнението на СМР, да отразяват нормативните технически изисквания и специфични особености на избраното проектно решение, да бъдат предвидени строителни продукти за влагане по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи) и определени техническите им характеристики, да бъдат предвидени начините за изпълнението на обекта.

По тази част да бъдат представени подробни решения за всички хидроизолации, звукоизолации и топлоизолации на обекта, да се предвиди осигуряването на естественото и изкуственото осветление в помещенията, подмяната на външната и изпълнението на вътрешната дограма. За прозорците на сградите да се предвиди заключване, а всички остъкления по фасадите да бъдат защитени с противоударно фолио. Прозорците на заседателната зала, криминалистичните помещения, регистратурите за класифицирана информация да не позволяват видимост отвън навътре.

Да се покаже вътрешното и външно архитектурно оформление на помещенията и на сградите като цяло, като се предвидят подходящи настилки, облицовки, окачени тавани, предстенни обшивки и всички други видове довършителни СМР, съобразено с предназначението на помещенията. Да се представят подробни архитектурни решения за покривите и фасадите. Да се проектира акустичната обработка на стените и таваните на заседателната зала, в случай, че е възможно нейното обособяване в конструктивно-техническо отношение. Да се представят детайли за изпълнение на новопроектирани и премахнати преграждания и отвори, стълбища, рампи и др. Да се изработи решение за цветово оформление на фасадите на сградите с предвиждане на външна топлоизолация по стените.

По част „Архитектура“ да бъдат дадени решения, свързани с интериора и обзавеждането на помещенията, които освен горепосоченото да включват  разположението на подвижните и неподвижни елементи на обзавеждането (вкл. подробна спецификация на същите), разположението на осветителните тела на изкуственото осветление във връзка с общото пространствено оформление, включване на произведения на изобразителните и приложните изкуства.

Проектната част да съдържа още:

- Допълнителни чертежи с подробни параметри и фрагменти от по-важни части на обекта, поясняващи проектните решения, архитектурни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР в интериора и екстериора на обекта, в т.ч. покриви, стени, тавани, подове, настилки, облицовки, изолации, дограми, козирки, стълби, парапети, шахти и др. в подходящ мащаб (вкл. детайли на фасадни топлоизолационни системи, детайл на хидроизолиране на стените на сутерена, детайл на хидроизолиращ цокъл), разгъвки на стените с показани основните и допълнителни обработки и оформянето на елементите на инсталационните  системи и др.

- Разпределения на всички нива с подвижно и неподвижно обзавеждане, таблици със спецификации и цветове на обзавеждането; да се дадат квадратури на помещенията, оформянето на пода, стените и тавана на помещенията, както и на допълнително създадени прегради за частично разделяне на пространствата;

-  Разположението на осветителните тела на изкуственото осветление във връзка с общото пространствено оформление и оформяне на елементите на инсталационните системи;

- Разгъвки на помещенията с показани материали и оформяне на елементите на инсталационните системи.

2. Част „Конструктивна“.

Част „Конструктивна“ на работния проект да съдържа:

- Проектно предложение, което да допълва и конкретизира идейния проект, като дава цялостно конструктивно решение на предвиденото архитектурно оформление на сградите, в т.ч. премахване на преграждания и/или изграждане на нови такива. Да представя подробно и в детайли кофражните и арматурни планове, като включва и статистически изчисления за предвидените усилвания, укрепвания и конструктивни промени в сградите, необходими да се удовлетворят архитектурните проектни решения, при спазване изискванията на Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 год. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

- Обяснителна записка, която да допълва и доразвива обяснителната записка на частта от идейната фаза. В записката да бъдат включени всички необходими пояснения за взетите конструктивни решения, в т.ч. описание на характерни елементи и детайли на конструкцията, данни за техническите характеристики на използваните материали, конструктивни статически и динамически изчисления по приетите схеми за всички конструктивни елементи.

- Чертежи, които отразяват нормативните техническите изисквания и специфичните особености на конструктивните решения, както следва:

1. планове на новопроектирани основи с привързване към съществуващите сгради и терен;

2. кофражни планове за новопроектираните монолитни стоманобетонни конструкции с означени отвори за преминаване на елементите на сградните инсталации и за монтажа на машините и съоръженията, както и означени места на всички закладни части;

3. армировъчни планове за изпълнението на  новопроектирани монолитни стоманобетонни конструкции;

4. монтажни планове - за новопроектирани сглобяеми конструктивни елементи с пълна спецификация на монтажните елементи;

5. конструктивно-монтажни чертежи - за новопроектирани метални, дървени и смесени конструкции;

6. монтажни планове на новопроектирани окачени фасадни елементи;

7. други планове и чертежи, свързани със строително-технологичните решения;

8. спецификации на материалите, изделията и готовите стоманобетонни елементи.

9. чертежи на фундаменти, подложени на динамични натоварвания от машини (новопроектирани товарни асансьори);

10. детайли за монтаж на сглобяеми елементи и на закладни части към носещите конструкции по сечения и марки;

11. конструктивни детайли на архитектурните решения за облицовки, звукоизолация, акустични конструкции, топлоизолации, елементи на интериора и екстериора и др.;

12. конструктивни детайли за осъществяване на връзката между елементи на техническата инфраструктура и инсталациите с елементите на строителната конструкция;

13. конструктивно-монтажни детайли;

14. специфични детайли на елементите на строителната конструкция.

3. Част „Водоснабдяване и канализация“

Сградите, за които се предвижда проектиране за извършване на основен ремонт не са захранени с вода от съществуващо водопроводно отклонение. Вътрешна водопроводна инсталация не е налична.

По част „Водоснабдяване и канализация“ във връзка с изпълнение на инвестиционните намерения на Възложителя, е необходимо:

- Да се проектират нови площадкови хоризонтални водопроводна и канализационна мрежи, съобразено със ситуационното местоположение и предназначението на отделните сгради. Да се определят точки на присъединяване към съществуващите площадкови инсталации в съседния имот, ползван от СГП, а при невъзможност – към уличните мрежи, на базата на предоставени изходни данни от „Софийска вода” АД за наличие на такива.

- Да се предвиди противопожарен водопровод, включително разполагане на пожарни хидранти и противопожарни табла в сградите.

- Да се проектират вътрешни водопроводни и канализационни инсталации и санитарно оборудване във всички помещения, в които това е необходимо, съгласно предназначението им.

ВиК мрежите и инсталациите, както и санитарното оборудване, да се проектират за изпълнение със съвременни качествени материали, отговарящи на нормативните изисквания.

При проектирането да се спазят всички действащи нормативи, в т.ч. Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

За осигуряване на сградите с топла вода да се вземе предвид, че района е газоснабден.

За двете сгради да се предвиди възможност за самостоятелно замерване и отчитане на ползваната вода.

Освен проектното решение, работният проект по част „ВиК“ да съдържа:

- Чертежи на сградните водоснабдителни и канализационни инсталации, които да включват:

1. Хоризонтални разрези през подземните и надземните етажи на сградите отделно за водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, машини и други съоръжения, спирателни и противопожарни кранове, контролно-сигнални клапани и др. с данни за:

а) номерацията на клоновете;

б) оразмерителните водни количества за площадковите водопроводни клонове;

в) диаметри, дължини и наклони;

г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата.

2. Хоризонтални и вертикални разрези през съоръжения за повишаване на напора, бойлерни помещения, резервоари и др.;

3. Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и канализационните инсталации;

4. Аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации;

5. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации.

6. Чертежите за инсталацията за битово горещо водоснабдяване, да бъдат съгласувани с част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“.

7. В чертежите с инсталациите да са нанесени данни за дължини, вид на тръбите, диаметри, наклони, основни арматури към тях и пожарни кранове и др.

Чертежи на площадковите водопроводни и канализационни мрежи, които да включват:

1. Ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения;

2. Надлъжни профили на външните водопроводни и канализационни клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните шахти, на всички отклонения с номер на наклона и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

3. Хоризонтални и вертикални разрези с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;

4. План за площадковите водопроводни мрежи с нанесени номера на основните площадкови кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;

5. Детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи.

6. Данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

Чертежите да се изготвят в мащаб, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи, изходни данни, обосновки, оразмерителни изчисления, спецификации и др., като включва описанието на най-съществените проблеми, които се доизясняват и решават във фазата на работното проектиране и имат значение за изпълнението на СМР по отношение на:

1. свързването с водоизточника или заустването на отпадъчните води;

2. монтажа на съоръженията към мрежите и на санитарните прибори и уреди на сградните инсталации;

3. техническите данни за мрежата, респ. за сградните инсталации;

4. специфичните технологични изисквания при полагането, свързването и изпитването на мрежите и инсталациите или на отделни техни съоръжения и елементи.

4. Част „Електрическа“

В сградите няма съществуващи електроинсталации.

Да се проектират всички необходими за функционирането на сградите и съоръженията електрически мрежи, инсталации и оборудване, в т.ч контактна; осветителна; аварийно осветление с автономно захранване; двигателна; заземителна; озвучителна уредба за заседателната зала; евакуационно осветление; пожароизвестителна система; компютърна, АТЦ и телефонна инсталация /структурно окабеляване /; видеоохранителна система на етажите, входовете и външно наблюдение; сигнално-охранителна система; система за контрол на достъпа; система за контрол на работното време. Да се проектират и изпълнят всички необходими електрически табла, заземления, мълниезащитни инсталации.

Необходимо е да бъде предвидено оборудване на електрическите табла със съвременни автоматични прекъсвачи с дефектотокови защити, да бъдат изтеглени трипроводни захранващи линии, осветителните тела да бъдат  енергоспестяващи в съответствие с Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

За двете сгради да се предвиди възможност за самостоятелно замерване и отчитане на ползваната електроенергия.

При проектирането на всички инсталации да се спазват нормативните изисквания.

Да се определи необходимата максимална мощност на потребление за нуждите на ползвателите, да се предвиди и изпълни отклонение за постоянно захранване на обекта с определяне на точка на присъединяване към съществуващия трафопост, а в случай на недостатъчна мощност, към електроснабдителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение“ ЕАД. Необходимо е да се осигури непрекъснатост на електрозахранването на сградите чрез резервен източник.

4.1 Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации

Електрозахранване НН

Да се направи разчет на необходимата ел. мощност, като се отчетат и проектните решения по части ОВК и ВиК. Да се извърши проверка относно  наличната мощност в трафопоста и дали е достатъчна или се изисква предоставяне на допълнителна от електроразпределителното дружество.

Всички табла и подтабла да са в метални заключваеми шкафове с подходяща степен на защита.

Всички силнотокови инсталации да се изпълнят с проводници с подходящи за съответните мощности тип и сечение. Полагането им да бъде скрито. Захранващите кабели да бъдат в гъвкави тръби и изтеглени в съществуващите трасета /повдигнат под или в окачения таван/.

Всички контакти да бъдат тип „Шуко” и да са на отделни токови кръгове от осветлението.

Контакти да се предвидят за нуждите на технологичното оборудване и компютърната техника според работните чертежи.

До всяко работно място с компютър, да се оформи блок от ел. контакти скрита инсталация, включващи 2 бр. контакти „шуко“ с общо предназначение, 2 бр. контакти френски стандарт (червен) за компютърна техника, 2 бр. розетки RJ-45 - за компютър и за телефон.

Ел. инсталации за захранване на ОВК и ВиК съоръжения

Да се предвиди ел. захранване за всички ОВК, ВиК и технологични съоръжения.

Осветителни инсталации

Да се предвидят оптимален брой осветителни тела, така че да се осигури нужната осветеност във всички помещения.

Да се раздели работното от дежурното осветление.

Да се предвиди външно охранително осветление, осигуряващо надеждно осветление на района около сградата. За всички помещения да се предвидят съвременни енергоспестяващи LED осветителни тела съобразно предназначението на помещенията в сградите. Да се направят светлотехнически изчисления за постигнатите качествени и количествени показатели на осветителните уредби в съответствие със стандарт БДС EN 12464-1.

Да се предвиди евакуационно осветление съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и стандарт БДС EN 1838. Да се предвидят специални осветителни тела, имащи вградена акумулаторна батерия, която се включва при отпадане на основното електрическо захранване. Където е необходимо да се постави надпис „ИЗХОД".

Да се съобрази степента на защита на осветителните тела с мястото на монтаж.

Захранването да стане чрез самостоятелни токови кръгове.

Необходимо е да се предвиди и изпълни заземление на всички новоизградени инсталации, съгласно действащите към момента нормативни изисквания.

Да се предвиди мълниезащита на сградите.

4.2. Слаботокови инсталации

Да се проектират следните слаботокови инсталации – сигнално-охранителна, видеонаблюдение, контрол на достъп, контрол на работното време, пожароизвестяване, структурно окабеляване, включващо интернет връзка и изграждане на вътрешна автономна мрежа и телефонизация, озвучителна инсталация в заседателната зала.

Разработваните проектни части да осигурят изграждане и въвеждане в експлоатация на изброените по-горе инсталации.

Техническата система за безопасност и охрана представлява интегрираната част от Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт. В обхвата на проектиране са включени системи на техническата инфраструктура от клас „Алармени системи”, които съгласно чл.10, ал 1 от Наредба № 4/2008г. на Министерство на правосъдието са отделни или взаимно свързани съоръжения, системи и компоненти от следните подсистеми:

- Видеонаблюдение

- Зонален сигнално-охранителен мониторинг

- Откриване на предмети, материали или вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове

- Контрол на достъпа

- Забавяне на неправомерното проникване на лица и МПС

- Сигнализация и комуникация.

Изброените подсистеми следва да са изведени за наблюдение и контрол в дежурно-оперативен център на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО), разположен в имота на ул. „Монтевидео“ № 21 и ул. „Народно хоро“ № 89б.

Подсистема „Видеонаблюдение”

Подсистемата „Видеонаблюдение” е предназначена за 24-часов видеомониторинг и верификация, и осигуряване на възможност за определяне характера и степента на опасност от неправомерни посегателства, открити и регистрирани от сигнално-охранителната техника по всяко време на денонощието. Записването и съхраняването на информацията да се реализира на локална архивна цифрова система за период не по-малък от 30 дни. Чрез първични видео-средства с подходящи характеристики (подбрани съгласно БДС EN 50132-1:2010) да се осигури видео мониторинг на следните зони и обособени територии за обекта:

- обзорно наблюдение на външния периметър на сградите със 100% покритие на подходите към служебните входове, входовете за граждани, маршрутите за довеждане (отвеждане) на задържаните, транспортните входове с прилежащите им буферни зони, служебния паркинг и обезопасените прозорци на помещенията с ограничен достъп;

- вътрешно наблюдение на зоните за проверка на входовете за граждани, вътрешните подходи към служебните входове, подходите към асансьорите и стълбищата, зоните за обслужване на граждани, подходите към работните зони (коридори) на прокурори, следователи и служителите, подходите към помещенията за временно задържане, входните врати на помещенията за задържане, деловодствата и помещенията за съхраняване на доказателствените материали, вътрешността на помещенията за временно задържане и съхраняване на доказателствените материали и други критични зони.

Обзорното наблюдение да се реализира за зоните със 100% покритие със стационарно насочени камери, съгласно изискванията на  БДС EN 50132-1:2010.

За целите на видео верификацията следва да се предвиди комбинация от стационарни и моторизирани камери като моторизираните камери да са с автоматично насочване (без намеса на оператор) при необходимост от верификация на алармен сигнал от подсистемата за зонален мониторинг или подсистемата за контрол на достъпа.

При необходимост да бъде проектирано допълнително осветление на критичните външни и вътрешни зони, за да бъде осигурен ефективен 24-часов видео мониторинг. Светлотехническите изчисления на допълнителното охранително осветление да бъдат направени на база на изходни данни за светлочувствителността на камерите в режим „нощ”.

Платформата за видео наблюдение да осигурява достъп до всяка камера през WEB-интерфейс, чрез документирана AciveX контрола, чрез която да има възможност за адресиране, избор и извеждане на камера. Функционалността на AciveX контролата да предоставя възможност за извеждане на една камера в реално време, достъп до запис от избрана камера, директно управление на PTZ- камера през контролата.

При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за видеонаблюдение по отношение на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:

• формат на видео компресия (ITU-T H.264 или еквивалентен на  ISO/IEC MPEG-4 AVC);

• формат на данните и видеофайловете (*.AVI) ;

• сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на вече изградения на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради.

Сигналите от подсистемата за видеонаблюдение на проектирания обект да се изведат от дежурно-оперативен център на ГДО в имота за наблюдение в Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес, разположен в Съдебната палата гр. София. Записът на информация да се осигури на локална цифрова записваща система, съгласно БДС EN 50518-2:2010, чл.11 от Наредба № 4/2008г. на МП и Закона за достъп до обществена информация.

Подсистема „Зонален сигнално-охранителен мониторинг”

Съгласно чл. 12. (1) от Наредба № 4/2008г. на МП подсистемата за зонален сигнално-охранителен мониторинг за проектирания обект трябва да регистрира по време и място всяко неправомерно проникване и придвижване.

В режим автономна охрана, когато обектът се охранява само с технически средства следва да се предвиди мониторинг на потенциалните зони за проникване - входове, прозорци на приземен и първи надземен етаж, както и на вътрешността на сградите – подходи към стълбища и асансьори, коридори и входни зони към помещения за съхранение на чувствителна информация – деловодства, доказателствени материали и др. помещения.

В режим на физическа охрана при проектирането да се предвиди мониторинг на стационарни и мобилни „паник” бутони, разложени на работните места на прокурори и следователи, деловодства и други помещения, в които има достъп на граждани, около места за временно задържане и предвидени като част от техническата екипировка на охранителния персонал. При определяне на местата за разполагане на детекторите да се следват препоръките на  БДС EN 50131-1:2006/A1:2009. При проектиране на сензорния комплекс да се приложи принципа на адресируемата детекция, при която за всеки индивидуален детектор се предвиди отделна адресируема зона.

Подсистемата за зонален охранителен мониторинг да се проектира при прилагане на единна комуникационна IP/Ethernet-базирана локална мрежова среда за пренос на данни и алармени сигнали между обектовия алармен панел и съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес.

Да се осигури пълна интеграция на подсистемата за зонален охранителен мониторинг по отношение на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:

• формат на данните за аларменото събитие ;

• прилагана на принципа за локално интегрирано обслужване от един обектов алармен панел на двете подсистеми – за зонален охранителен мониторинг и контрол на достъпа;

• сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на вече изградения на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради.

Управлението на подсистемата за зонален контрол и контрол на достъпа да се осигури от общ локален алармен панел с възможност за локално активиране/деактивиране и автономно прилагане на алармени сценарии (локална сигнализация и политика за контрол на достъпа) при временно отсъствие на комуникационна свързаност със съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес.

При изборът на местата за разполагане и типа на сензора да се спазват изискванията на серията стандарти  БДС EN 50131-X и чл.12 от Наредба № 4/2008г. на МП.

Подсистема „Контрол на достъпа”

Съгласно чл. 13 от Наредба № 4/2008г. на МП  Подсистемата за контрол на достъпа за проектирания обект се реализира чрез разполагане на автоматизираните пропускателни системи, разположени на входно-изходните зони, като се осигури възможност за сигнализация на персонала за физическа защита за всеки опит за неправомерно преминаване през тях. Всеки такъв опит е необходимо да се регистрира по време и място, посока на неправомерно проникване и придвижване.

Съгласно чл.8 от Наредбата автоматизиран контрол на достъпа с прилагане на технически средства е необходимо да се проектират за следните зони и помещения:

• входове за граждани;

• входове за прокурорите и разследващите органи;

• входове за задържаните и принудително доведени лица;

• служебни коридори и асансьори, през които да се придвижват прокурорите и разследващите органи;

• служебни коридори и асансьори, през които да се конвоират принудително доведените и задържаните лица от помещенията за временен престой и изолация до помещенията за провеждане на разпит;

• работните кабинети на прокурорите и разследващите органи;

• помещения за съхранение на чувствителна информация (деловодства, помещения за съхранения на веществени доказателства и др. определени при охранителното обследване на обекта). За помещения предвидени за регистратури по ЗЗКИ, изпълнението да се реализира съгласно изискванията на Наредбата за системите от мерки способи и средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – приета с ПМС № 52/04.03.2003 г.

Политиките и правата за достъп се прилагат непрекъснато, като за идентификация се използват безконтактни персонални карти.

При определяне на местата и оформяне на зоните за автоматизиран контрол на достъпа за разполагане на детекторите да се следват препоръките на БДС EN 50133-1:2004/A1:2004. При проектиране на подсистемата за контрол на достъпа да се приложи принципа за използване на интелигентни контролери за всяка точка на контролиран достъп, управлявани интегрирано от локален алармен панел, обсъждащ и подсистемата за зонален сигнално-охранителен мониторинг. По този начин да се осигури прилагането на последния активен профил за пропускане, независимо дали има или не свързаност между интелигентния контролер за управление на достъпа и локалния алармен панел- изискване съгласно чл. 12.ал. 2 от Наредба № 4/2008 г.

Подсистемата за контрол на достъпа да се проектира при прилагане на единна комуникационна IP/Ethernet-базирана локална мрежова среда за пренос на данни и алармени сигнали между обектовия алармен панел и съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес в Съдебна палата гр. София.

При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за контрол на достъпа по отношение на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:

• формат на данните за управление на достъпа;

• прилагана на принципа за локално интегрирано обслужване от един обектов алармен панел на двете подсистеми – за зонален охранителен мониторинг и контрол на достъпа;

• сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на вече изградения на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради.

Сигналите от подсистемата за контрол на достъпа на проектирания обект да се изведат за наблюдение, архивиране и обработка в дежурно-оперативен център на Главна дирекция „Охрана“ в имота и в Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес, разположен в Съдебната палата-гр. София.

Управлението на подсистемата за зонален контрол и контрол на достъпа да се осигури от общ локален алармен панел с възможност за локално активиране/деактивиране и автономно прилагане на алармени сценарии (локална сигнализация и политика за контрол на достъпа) при временно отсъствие на комуникационна свързаност със съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес.

Подсистема за сигнализация и комуникация

Подсистемата за сигнализация и комуникация се проектира с цел да се осигури среда за функциониране на комплекса от Алармени системи. Тази система включва:

• Локалната мрежова свързаност до всички активни устройства от комплекса на Алармените системи: IP-камери, интелигентни контролери за управление на достъпа, локален алармен панел, локална видео-архивираща система, локална станция за мониторинг. Изискването за свързаност е осигуряване на минимална скорост за обмен на данни между устройствата 100 Мбит/сек по стандарт IEEE 802.3 Ethernet 100 Base TX и минимум категория 5e на кабелната система от тип „усукана двойка”. При проектирането се допуска изграждането на междинни етажни комуникационни табла, ако в резултат на невъзможност за осигуряване на алтернативно кабелно трасе се надхвърли ограничението на стандарта за максимална дължина на един кабелен сегмент от 100 м.

• Глобална мрежова свързаност – в проекта да се предвидят активни мрежови устройства за интеграция към комуникационната инфраструктура на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт

• Резервирано захранване на комплекса от Алармени системи – съгласно чл.10 ал.2 от Наредба № 4/2008г. на МП за техническите средства на Алармените системи е необходимо да се осигури непрекъснато захранване. Да се предвиди автономност на захранването съгласно стандарт БДС EN 50131-6:2008 за всички елементи на комплекса на Алармените системи.

• Средства за оповестяване и разпространение на информация до охранителния персонал на различните нива за управление и реакция при настъпване на алармено събитие:

o Локална звукова и светлинна сигнализация в зоната на събитието.

o Звукова и светлинна сигнализация в дежурната стаята на охраната.

o Възможност за разполагане на локална компютърна станция за мониторинг на събитията на територията на обекта.

o чрез глобалната мрежова свързаност - разпространение на информация (данни и алармени сигнали) от комплекса на Алармените системи към Регионалния центъра за мониторинг и управление на охранителния процес.

Съдържанието на тази част трябва да включва информация за конкретните модели устройства, камери, датчици, програмируеми алармени панели, комуникационни устройства, компютърни системи и програмно осигуряване при спазване на принципа за съвместимост с интеграционната платформа на Националната централизирана система за  мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт

Техническото решение за всяка една от подсистемите, описани по горе, следва да съдържа:

- Схема на разположение на базовите архитектурни елементи – камери, датчици, точки за контрол на достъпа, комуникационни и оперативни табла, локална архивираща система, локален алармен панел, обектов комуникационен шкаф, средства за осигуряване на непрекъснато захранване.

- Топологична схема за всяка от подсистемите – първични устройства, комуникационни интерфейси, централизирани устройства.

- Схеми за локално свързване за управление на контролирания достъп за всеки пункт.

- Схеми за свързване на датчиците за зонален мониторинг по зони.

Да бъдат дадени технически решения за осигуряване на обмен на данни, интеграция и взаимодействие с Националната централизирана система за  мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт.

Да бъдат дадени технически решения за резервиране на критичните ресурси и захранването на подсистемите от комплекса Алармени системи.

Да бъдат дадени следните спецификации и описания по части:

- Част „Спецификации на видео камерите”

- Част „Спецификации на датчиците за зонален сигнално-охранителен мониторинг”

- Част „Спецификация на пунктовете за контрол на достъпа”

- Част „Спецификация на алармените събития”

- Част „Описание на автоматизираните процедури за реакция на алармени събития

- Част „Спецификация на лицензираното програмно осигуряване”

Графичната част да съдържа детайлни работни чертежи по нива и вертикални разрези в зависимост от сложността на представяната информация.

За всяка от изброените по-горе системи да бъдат представени:

- Част „Кабелен журнал”

- Част „Количествени сметки”

Обяснителната записка да бъде допълнена с Програма за изпитания за постигане на функционалност на Алармените системи, която да включва:

• Програма за поетапно въвеждане в експлоатация на базови функционалности

• Програма за 72-часови системни изпитания и пробна експлоатация на системата

• Програма за обучение на персонала на Възложителя за работа и конфигуриране на системата

• Процедура за осигуряване на гаранционното обслужване

Проектантът да представи брошури и техническа документация от производители на устройствата възлите и системите, с цел доказване на изпълнимостта на заложените в Работния проект технически решения.

Система за контрол на работното време

Системата да бъде картова (за минимум 500 персонални идентификационни карти) с възможност за записване и съхраняване на информация за период не по-малък от 30 дни. Да дава възможност за генериране на справки (месечни, седмични, дневни, индивидуални, групови или по структури) и да бъде надеждна по отношение на обема и съхранението на данните.

На входно-изходните зони на двете сгради, предвидени за служители да бъдат разположени контролери с видеокамера. Всеки контролер трябва да има резервно акумулаторно захранване с възможност за автономна работа минимум 1 /една/ седмица. В случай на авария в компютърната инсталация или мрежа, да има възможност за дублажно копие на архива в сървъра на мрежата, да позволява лесно разширение на по-късен етап с допълнителни устройства, функции, контролни точки и нови служители.

Системата да е съвместима със системата за контрол на достъп, да има възможност за централизация на информацията, да работи автоматично, да бъде с лесна настройка, удобна за експлоатация.

Пожароизвестяване

Да се проектира система за пожароизвестяване, в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 на МВР за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Да се обособят зони за локализиране на сигнала, който да бъде изведен в дежурно-оперативен център на Главна дирекция „Охрана“, разположен в имота.

5. Част „Отопление, вентилация и климатизация“

В сградите няма инсталирани и работещи отоплителна, охлаждаща и вентилационна инсталации.

Да се предвиди изграждане на сградните и площадковите проводни мрежи, както и доставката и монтажа на всички необходими съоръжения, апаратури, устройства и материали за осигуряване на нормалната работа на ОВК инсталациите.

Да се осигури отчитане на консумираната енергия отделно за всяка от двете сгради.

Да се даде цялостно решение по отношение на отоплението, вентилацията и климатизацията на помещенията, съгласно тяхното предназначение.

Регулирането на температурата да се осъществява автоматично чрез термостати, монтирани във всяко помещение.

Да се предвиди подаване на необходимото количество свеж въздух и отвеждане на отработения извън сградите.

За намаляване нивото на шума да се предвидят необходимите шумозаглушители за всяко помещение.

Тръбните пътища да се монтират по най-подходящия начин, за да се осигури максимално възможно полезно действие на инсталациите.

Отоплението и снабдяването на сградите с топла вода да се предвиди чрез свързване към газопреносната мрежа, която захранва съседния имот и прилежащите сгради, предоставени за нуждите на СГП, като се извърши проверка за възможностите за такова присъединяване.

Да се предвидят най-подходящите отоплителни устройства за всички помещения.

Да се предвиди необходимата топлоизолация за цялата тръбна мрежа.

За архивните помещения да се предвиди технологично оборудване за правилното съхранение на архива. Да се предвидят влагоуловители при необходимост.

Да се проектира отвеждането на конденза от охладителните тела, чрез събирателни клонове към канализацията на сградите.

Вентилационни инсталации

Санитарни възли

На всеки санитарен възел да се предвиди конусна решетка или смукателен вентилатор, с помощта на които замърсения въздух да се отвежда над билото на сградите.

На всеки вертикален въздуховод да бъде монтиран шумозаглушител.

Складове - да се предвиди подаването и засмукването на въздуха във всички складови помещения без отваряеми прозорци, както и в помещенията за криминалистична лаборатория.

Климатични инсталации

Хранилища – “архиви”

С цел съхраняване на документацията в архивните помещения се предвижда пълна климатизация. Целогодишно в тях да се поддържа температура и влажност съгласно нормите.

Фоайета

Да бъдат предвидени вентилаторни конвектори за таванен монтаж, които да работят през зимата на режим отопление, а през лятото на режим охлаждане.

Заседателна зала

За климатизиране на залата да бъдат предвидени вентилаторни конвектори за канален монтаж в окачения таван /в зависимост от големината и товарите на помещението/.

Да бъдат предвидени вентилационни камери, които да осигуряват необходимото количество пресен въздух в помещенията.

Подаването и засмукването на въздуха да се осъществява чрез смукателни и нагнетателни решетки.

С оглед икономия на енергия на свежия и рециркулационния въздух да се предвидят моторни клапи за намаляване на количеството свеж въздух към всяко помещение при намалено присъствие на хора.

Регулирането на инсталациите да бъде напълно автоматично в зависимост от температурата в помещенията.

Към всяка вентилационна/климатична инсталация да бъдат предвидени необходимите противопожарни клапи на местата на преминаване на въздуховодите през помещения с различно предназначение.

Сървърно помещение

Да се проектира за целогодишна работа в режим охлаждане.

Съдържание на работния проект по част „ОВК“

- За отоплителните инсталации - планове на всички етажи (вкл. подземни и тавански), характерни разрези и схеми на инсталациите, щранг-схеми с нанесени на тях характерни параметри и др.;

- За вентилационните и климатичните инсталации - планове на всички етажи, вкл. подземни (полуподземни) и тавански, разрези и схеми на инсталациите;

- Детайли за монтаж и укрепване на избраните машини, съоръжения и агрегати; аксонометрични схеми на инсталациите с показани на тях всички характерни данни за съответния вид инсталация, както и щранг-схеми на отоплителните инсталации; машинно-конструктивни чертежи за нестандартни съдове и сложни възли и елементи на инсталациите.

6. Част „Пожарна безопасност“

Проектното решение следва да бъде съобразено с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с класа на функционална пожарна опасност на подобектите, определен съобразно инвестиционните намерения на Възложителя.

Да се проектират противопожарни табла и противопожарни хидранти, съобразно с нормативните изисквания. Проектното решение да бъде съобразено и с част „ВиК” по отношение проектирането на противопожарен водопровод.

На подходящи места от фасадите, отделно за всяка сграда, да се проектират външни противопожарни /евакуационни/ стълби.

7. Част „План за безопасност и здраве“

Проектната част да се съобрази с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Планът за безопасност и здраве да бъде с обяснителна записка и да съдържа:

•	Организационен план;

•	Схема на местата със специфични рискове и изисквания по безопасност и здраве;

•	Схема на разположението на машини и инсталации, подлежащи на контрол;

•	Схема на местата със съсредоточена работа;

•	Схема на местата със специфични рискове;

•	Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Необходимо е проектът по тази част да представи обосновано приетите етапи и начин на изпълнение на предвидените видове строително-монтажни работи, ограничителните условия по здравословни и безопасни условия на труд, организацията на строителната площадка, класификацията на опасностите, приетите мерки за превенция и ликвидиране на пожари и/или аварии, както и определянето на пътищата за евакуация.

8. Част „Енергийна ефективност“

Проектирането и изпълнението на енергоспестяващи мерки да бъде съобразено с проектното решение по част „Архитектура” за функционалното предназначение на сградите, съгласно инвестиционните намерения на Възложителя.

Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка да се разработят при спазване изискванията на Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради и да съдържат най-малко:

- обяснителна част;

- изчислителна част за определяне на обобщения коефициент на топлопреминаване по чл. 26, ал. 2 и на показателите по чл. 4, чл. 19, ал. 2 и чл. 20, ал. 1 от Наредбата;

- технически чертежи на архитектурно-строителни детайли на външните ограждащи конструкции и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите;

- приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Изчисленията следва да се извършват съгласно методиката от приложение № 3 на наредбата.

9. Част „План за управление на строителните отпадъци“

Да се изготви проект съгласно Закона за устройство на територията, Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Проектната част да бъде съобразена с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, ДВ. бр.89/2012г. С оглед предвиденото премахването на стенни елементи в плана за управление на строителните отпадъци да се дадат конкретни мерки за управлението на образуваните отпадъци, тяхната повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на обекта.

Избраният изпълнител следва да извърши класификация на отпадъците, които се образуват при премахване на елементи, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Възложителят не планира да бъде получен за дадената строителна площадка регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, разрешаващ извършване на дейност със строителни отпадъци, обозначена с код R10.

- Няма възможност за влагане на инертни и подходящи строителни отпадъци, генерирани на строежа, в други строежи на Възложителя.

- Няма възможност (технически възможности и съответен документ по чл.35 на ЗУО) да се извършват дейности по третиране на строителни отпадъци на строителната площадка или друга регламентирана площадка на Възложителя.

10. Част „Паркоустройство и благоустрояване“

С проекта да се представи решение за функционалното зониране и площоразпределението на пространство около сградите, площната композиция, алеите и алейните настилки, пространствената композиция и растителното оформяне, малките архитектурни форми и градинската пластика.

Проектът по част „Паркоустройство и благоустройство” следва да бъде съобразен със съгласувания идеен проект по част „Архитектура” и с проекта по част „Геодезия”.

Към проекта да се изготвят чертежи в подходящи мащаби, които включват:

-  ситуационен план;

- проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място;

- проект за настилките с детайли за декоративните настилки;

- дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

- посадъчен проект;

- архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи;

- конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения;

- проект за осигуряване на поливането и поддържането на водните площи;

- външно художествено осветление на поземления имот и сградите;

- перспективни и аксонометрични изгледи, скици, рисунки, компютърни анимации, макети, детайли на по-значими градински архитектурни елементи;

- работни чертежи и детайли, достатъчни за изпълнение на видовете залесителни работи и други видове СМР;

11. Част „Геодезия“

При проектирането по част „Геодезия“, да се изпълни следното:

- геодезическо заснемане на поземления имот и представяне на геодезическа подложка за изпълнение на проектите по останалите части на инвестиционното проектиране, като бъдат нанесени надморските височини (с изчертани хоризонтали) и хоризонталните координати на основните точки;

- изготвяне на генерален план за обекта;

- проектиране и изпълнение на елементите на вертикалната планировка при спазване на нормативно определените височини, наклони и дължини с цел гравитачно отвеждане на повърхностните води по посока линиите на естествения наклон, към проектирани и изпълнени отводнителни канализационни съоръжения; да се има предвид съществуващия терен на съседния имот предоставен за нуждите на СГП и връзката във вертикално отношение с ул. „Народно хоро“.

- проектиране и изпълнение на подходящи елементи на вертикалната планировка с нормативно определени наклони, дължини, превишения, както и с настилки, осигуряващи безпрепятствено движение на хора и техника до и от сградите, а също и в целия район;

- предвиждане на места за паркиране на автомобили;

- спазване на нормативно определените ширини на алеите, пътищата, тротоарите, рампите и др.;

- проектиране и изпълнение на детайли на основата под настилките на елементите на вертикалната планировка;

- проектиране на дренажна система, при необходимост;

- картограма на земните маси

Проектът да съдържа всички необходими детайли, разрези, профили и изчисления.

Проектът следва да съдържа също и Обяснителна записка, поясняваща и обосноваваща предлаганите проектни решения, включваща:

- данни за извършените геодезически работи;

- данни за проектираните локални геодезически мрежи

- изходна основа (точки) за трасиране и контролиране, приетите методи на трасиране, точност, инструменти, стабилизиране;

- данни и описание на опорната мрежа, на контролните точки и на реперите,

- обосновка на проектното вертикално решение, приетата схема за отводняване и отвеждане на повърхностните води с пояснение за наклоните на прилежащите им терени, настилките на тротоарите, пътищата и площадките; основни коти ± 0,00 на сградите и съоръженията; хоризонталното разместване на земните маси, изкопи, насипи, предписание за разполагане на временни и постоянни депа на изкопните маси;

Към обяснителната записка се прилагат:

- списъци на геодезическите материали, схеми на опорни мрежи, изчисления и други данни за извършените геодезически работи на територията на обекта;

- данни, необходими за трасиране и контролиране по време на строителството и монтажа;

- други данни и материали, които се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).

В проекта да бъдат включени всички необходими спецификации на материали, графици, данни за опорни мрежи и др.

12. Част „Сметна документация“

Частта от инвестиционния проект да съдържа количествени сметки по частите на проекта за видовете строителни и монтажни работи (СМР) и обобщена (генерална) стойностна сметка на обекта.

Количествените сметки по всички части да се обобщят и да се представи обща количествена сметка на хартиен носител в 1 (един) екземпляр и на електронен носител в 1 (един) екземпляр във формат excel, а обобщената (генерална) стойностна сметка на обекта да се представи в 1 (един) екземпляр на хартиен носител.

6. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

Закон за устройство на територията

Закон за техническите изисквания към продуктите

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закона за съдебната власт

НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

НАРЕДБА № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

НАРЕДБА № 4/10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт

НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ, L 88/5 от 4.04.2011 г.)

НАРЕДБА за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.)

НАРЕДБА № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 19.01.2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

НАРЕДБА № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

НАРЕДБА № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации